| N. | DESCRIZIONE | QUANTITA’ RICHIESTA | PREZZO UNITARIO | MARCA E MODELLO | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SFIGMOMANOMETRO MECCANICO AD ANEROIDE Diametro della scala 150 mm (+/-10%) Meccanismo di misurazione ad alta precisione e di lunga durata; Resistentissimo agli urti o cadute Manometro con cassa in ABS lancetta equilibrata per la massima precisione; Bracciale in nylon con chiusura a veltro; Tubo a spirale estensibile sino a 200 cm in PVC Camera d’aria e monopalla in PVC con valvola di scarico a vite, a regolazione sensibile e uniformi; Latex Free Certificato UNI EN 1060-3:2010* Precisione: Classe I; Precisione certificata +/- 3mmHg Modello stativo a 5 stazze su ruote dotate di freno; Materiale Stativo: asta in metallo a vista Ottone lucidato e cromato, lancetta in allumino, Vetro di copertura in cristallo, antiabbagliante antiriflesso, cassa ABS, resistente ad alcool e disinfettanti, Cestino per bracciale in lamiera d’acciaio; Garanzia 2 anni | N° 100 |  |  | n.b. di cui n° 5 con bracciale pediatrico e n° 5 con bracciale per obesi |
| 2 | Bracciale monopaziente adulto con chiusura a veltro compatibile con sfigmomanometro a cassetta e su carrello privo di lattice a 1 e 2 tubi | N° 25 |  |  |  |
| 3 | Bracciale monopaziente adulto obeso con chiusura a veltro compatibile con sfigmomanometro a cassetta e su carrello privo di lattice a 1 e 2 tubi | N° 25 |  |  |  |
| TOTALE COMPLESSIVO = I.V.A ESCLUSA _€ _________________ IN LETTERE ________________________________________________ |