Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI DEDICATI BANCA OCCHI E ACQUISTO APPARECCHIATURE PER RINNOVO TECNOLOGICO MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. CERVELLO

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura in somministrazione di arredi per questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo complessivo posto a base d’asta pari ad   € 103.600,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

LOTTO N° 1 IMPORTO A BASE D’ASTA € 6.000,00 ESCLUSO IVA

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 1 SERVER

Vengono specificati i seguenti requisiti:

Caratteristiche generali:

- n.1 HP ML310 GEN8 V2 G3240 4GB 500GB

- n.1 HP 3TB 6G SATA 7.2K 3.5IN NHP MDL (per mirroring dei 500gb del disco in dotazione e per il backup dei 6 pc client);

- n.1 MS WS12 R2 ESSENTIAL ROK

- n.2 Western Digitai - MY BOOK ESSENTIAL USB 3.0 3TB (dischi esterni per il backup dei dati sul server).

Ne servono almeno 2 da scambiare (uno al server mentre, l'altro da conservare all'esterno)

PROCESSORE:

- N° 1 Processori Inclusi; Produttore Intel; Tecnologia Pentium Dual-Core ; Velocità di clock 2,7 GHz Modello del processore G3240; Bit 64

- MEMORIA: Produttore/Modello Unbuffered PC3-12800E; RAM Installata 4 GB; Tecnologia DDR3; Tipologia DIMM; SW WINDOWS

STORAGE:

- N° 1 Dischi Inclusi; Tipologia Dischi Supportati SATA; Dimensione Tot. Supporti 500 GB Dimensione Supporto 1500 GB; Velocità Supporto 17.200 rpm; Interfaccia Supporto 1 SATA

UNITÀ OTTICHE:

- tipologia DVD -RW ; Interfaccia SATA

CONNETTIVITÀ:

- N° 1 schede di rete;

- Tipologia scheda di rete Gigabit Ethernet;

- Scheda gestione remota Sì;

- Altre Caratteristiche HP Ethernet 1Gb 2-port 330i Adapter;

RIDONDANZE:

- Alimentatori ridondati Sì ;

- Numero alimentatori inclusi 1;

- Numero ventole incluse 2;

TIPOLOGIA CASE:

- Dimensione (Form Factor) Tower;

- Colore Grigio/Bianco

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:

- consumo max configurazione 460W;

- consumo min configurazione 310W;

- potenza alimentatore 460W

GRAFICA:

- Integrata Sì;

- Produttore Matrox;

- Modello G200e;

- Memoria Dedicata 64 MB;

- Memoria Massima 64 MB;

CONNETTORI:

- Porte Seriali 1;

- Ps/2 2;

- USB 2.0 - frontali 2;

- USB 2.0 - posteriori 4;

- USB 2.0 - interne 2

SOFTWARE:

- S.O. incluso Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server Hyper V Red Hat Enterprise;

- SW supportati Linux (RHEL)SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Oracle Enterprise Linux (OEL) VMwareCitrix Essentials for XenServer;

- Software incluso HP Smart Start;

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 2 POSTAZIONI P.C.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

Caratteristiche di ciascuna postazione

- Intel Celeron J1900 (2.41GHz, 2MB L2);

- HD 500GB;

- RAM 4GB;

- Scheda audio 5.1;

- Gigabit Ethernet 10/100;

- Windows 8.1 64bit;

- Office 365;

- Scheda video Intel HO Graphics;

- S.O. Windows 8.1;

- SW Office per Windows 8.1

- Monitor LED 21.5" Full HD - Risoluzione: 1920x1080; Luminosità 200 cd/mq - Tempo di risposta 5 ms

- Connessione VGA; Splendid- Video Intelligence Technology; Splendid- Video Preset Modes;

- Tastiera touch screen;

- Mouse WIFI

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N. 2 STAMPANTI LASER COLORI MULTIFUNZIONE (fax, scanner, fotocopia)

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 2 POSTAZIONI P.C.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

Caratteristiche di ciascuna postazione

- Intel Celeron J1900 (2.41GHz, 2MB L2);

- HD 500GB;

- RAM 4GB;

- Scheda audio 5.1

- Gigabit Ethernet 10/100;

- Windows 8.1 64bit;

- Office 365;

- Scheda video Intel HO Graphics;

- S.O. Windows 8.1;

- SW Office per Windows 8.1

- Monitor LED 19" Full HD - Risoluzione: 1920x1080; Luminosità 200 cd/mq - Tempo di risposta 5 ms

- Connessione VGA; Splendid- Video Intelligence Technology; Splendid- Video Preset Modes;

- Tastiera touch screen;

- Mouse WIFI;

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 2 POSTAZIONI TABLET

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Dim 10";

- Risoluzione 1366x768 pixels;

- Schermo TFT LCO;

- Supporto 32GB;

- RAM 2048 MB Espansione MICROSO si;

- Fotocamera interna 1920x1080 pixels;

- Processore Intel Atom;

- S.O.  Windows 8.1;

- SW Office per Windows 8.1

La fornitura deve comprendere il montaggio, l'installazione e tutti i collegamenti tra i vari dispositivi

LOTTO N° 2 IMPORTO A BASE D’ASTA € 1.900,00 ESCLUSO IVA

N° 2 SGABELLI LABORATORIO CLEAN ROOM.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Sedia - sgabello alta per laboratorio con struttura di sostegno in acciaio AISI 304 satinato Scotch Brite, con schienale sagomati interamente realizzati in Corian dello spessore di 12mm;

- Piano seduta antitagli, senza spigoli vivi.

- Seduta del diametro di circa 330 mm, regolabile in altezza mediante comando gas lift;

- Schienale regolabile in altezza. Dotato di anello reggi piedi circolare in acciaio e di base a 5 razze, completo di ruote piroettanti.

- Regolazione dell'altezza h min. cm 57 - h max cm 75.

LOTTO N° 3 IMPORTO A BASE D’ASTA € 43.700,00 ESCLUSO IVA

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE FRIGO EMOTECA 600 It, 350 unità

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: +4°C;

- CAPACITA' UTILE INTERNA: 600 Litri circa CAPACITA' SACCHE: da 320 a 390 sacche da 450 ml;

- CAMPO DI TEMPERATURA: da O°C a +10°C DIMENSIONI: Esterne: mm. 740 x 815 x 2020 (L,P,H);

- PESO A VUOTO: 195 Kg;

- ALIMENTAZIONE: 230 V +6% -10% /1 /50 Hz;

- RUMOROSITA': 43 db circa davanti alla sorgente ad una distanza di 1 metro;

- Struttura monoblocco in acciaio preverniciato;

- Spessore della coibentazione non inferiore a 75 mm;

- Porta in triplo vetro camera, con resistenza anticondensa, e chiusura con chiave;

- Camera interna in acciaio inox con angoli arrotondati e vaschetta raccogli liquidi posta sul fondo;

- Campo di temperatura regolabile da O a +10°;

- Pannello di controllo a microprocessore con doppio display, con visualizzazione delle temperature in decimali, dotato di batteria tampone con carica batterie automatico, per mantenere operativi gli allarmi anche in assenza di rete, per circa 48 ore.

- Sistema di regolazione a microprocessore con sonda in classe PT100, display decimale, indipendente dal sistema d'allarme;

- Sistema d'allarme di minima e massima temperatura con possibilità di modificare i set, dotato di display con visualizzazione dei decimali, sonda indipendente, in classe PT100

- Allarme di minima e massima temperatura;

- Allarme assenza rete;

- Allarme porta aperta con segnalazione ritardata;

- Allarme batteria scarica;

- Predisposizione degli allarmi a distanza;

- Il sistema deve essere dotato di propria sonda indipendente dal sistema di regolazione;

- Sbrinamento automatico e manuale con propria sonda indipendente, vaschetta raccogli condensa posta nella parete posteriore dell'armadio;

- Raffreddamento ventilato;

- Precisione della temperatura nello spazio +/- 1°C;

- N°8 cassetti scorrevoli in acciaio INOX con frontalino trasparente;

- Possibilità di divisori interni regolabili in profondità;

- Registratore grafico di temperatura;

- Possibilità di integrazione a sistema di monitoraggio centralizzato delle temperature e degli allarmi di tipo wireless;

- Apparecchiatura a norme CEI 66.5;

- Apparecchiatura con marchio CE;

- Azienda produttrice certificata VISION 2000;

- Azienda fornitrice certificata VISION 2000;

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 1 ARMADIO FRIGORIFERO reagenti

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Capacità non inferiore a 160 It;

- Campo di temperatura regolabile da +2°C a + 12°C;

- Dimensioni esterne max: 600 x 585 x 1070 mm (L,P,H), includendo il registratore grafico;

- Rumorosità non superiore a 55 db misurati ad un metro di distanza dalla sorgente;

- Struttura esterna e porta a vetro antiappannante;

- Possibilità del senso di apertura dx/sin;

- Piedini anteriori regolabili in altezza;

- Rivestimento interno in una speciale plastica antiabrasione di colore bianco;

- Isolamento termico tramite schiume poliuretaniche, prive di CFC, iniettate sotto forte pressione. Spessore medio dell'isolamento 40mm;

- Sbrinamento automatico;

- Termostato meccanico per la regolazione della temperatura;

- Indicatore display digitale;

- 3 ripiani regolabili in altezza;

- Chiusura con chiave;

- Sistema di allarme completo di batteria tampone a ricarica automatica completo di max/min temperatura, assenza di rete.

- Contatto pulito per la remotizzazione degli allarmi.

- Registratore grafico di temperatura

- Foro passante per collegamento sistema di monitoraggio

- Conforme alle norme cei 66/5

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 1 FRIGO CONGELATORE 300 lt.

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Apparecchio a due vani indipendenti, dotato di doppio impianto frigorifero con due compressori ermetici, silenziosi, a circuito chiuso. Gas refrigerante ecologico privo di CFC. Capacità non inferiore a: FRIGO 200 litri - CONGELATORE: 100 litri;

- Campo di temperatura FRIGO: +2°C /+12°C; CONGELATORE da -10°C /-30 °C Uniformità temperatura +/- 2°C;

- Dimensioni esterne (L,P,H) mm 600 x 600 x 1960 Peso non superiore a 121 Kg;

- Alimentazione 220 V-50 Hz. Monofase;

- Rumorosità non superiore a 50 db;

- Struttura esterna in lamiera zincata a caldo anti-corrosione e atossica, rivestita in PVC . Struttura interna in acciaio inox;

- Spessore di isolamento non inferiore a 60 mm privo di CFC;

- Dotato di due porte cieche auto-richiudenti complete di guarnizione magnetica sui quattro lati per una perfetta chiusura .Apertura a destra o, su richiesta a sinistra;

- Serratura a chiave su entrambi le porte;

- Illuminazione, automatica o manuale, a LED nel comparto frigo;

- Ciclo di sbrinamento nel vano frigo con vaschetta raccogli condensa;

- Il frigo-congelatore deve essere completo di: -tre ripiani regolabili in altezza nel vano frigo;

- 2 cassetti in acciaio nel vano congelatore;

- Quattro ruote unidirezionali e due piedini stabilizzatori;

- Due serrature a chiave;

- Due cavi alimentazione 3x1 separabili;

- Due filtri anti-interferenza elettrica;

- Fusibili di protezione;

- Accensione e spegnimento tramite password;

- Due pannelli di controllo elettronico con sistema di allarm;

- Contatto con allarme remoto;

- Porta USB;

- Memoria allarme;

- Foro passante;

- Centralina elettronica autoalimentata;

- Apparecchiatura conforme a Direttive Bassa Tensione 2006/95/CE, direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/1 08/CE.

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE CONGELATORE VERTICALE -40° 500 lt

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Congelatore verticale capacità 500 lt;

- Campo di temperatura da -20° a -45°;

- Dimensioni esterne max: 120 x 100 x 199 cm (L,P ,H);

- Dimensioni interne min: 69 x 52 x 135 cm (L,P,H);

- Struttura esterna in lamiera d'acciaio, verniciata esternamente con resine epossidiche, montata su rulli;

- Porta dotata di chiusura con chiave;

- Vano interno in acciaio INOX 18/8 AISI 304, con angoli interni arrotondati;

- Ripiani interni regolabili in altezza n°2;

- Foro passante 23 mm;

- Sistema di ripristino pressione interna;

- Isolamento termico almeno di 140 mm;

- Contro-sportelli interni in polistirolo coibentato antiurto n°3;

- Sistema refrigerante in cascata particolarmente silenzioso max 55db;

- Possibilità di integrazione a sistema di monitoraggio delle temperature e degli allarmi di tipo wireless;

- Controllo ed allarmi posizionati nelle vicinanze del sistema di apertura, con:

  - Sistema di controllo a microprocessore, suddiviso in due sezioni indipendenti ciascuna con propria sonda, batteria tampone a ricarica automatica;

  - Scheda per l'impostazione e controllo della temperatura, dotata di display con visualizzazione della temperatura con decimali;

  - Scheda per l'impostazioni degli allarmi di minima e massima temperatura con display con decimali, assenza rete, condensatore occluso, porta aperta, batteria lampone;

- Apparecchiatura a norme CEI 66.5;

- Apparecchiatura certificata ai sensi della direttiva 93/42 sui dispositivi medici;

- FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE CONGELATORE VERTICALE -40° 500 lt attrezzato con rack

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Congelatore verticale capacità 500 lt;

- Campo di temperatura da -20° a -45°;

- Dimensioni esterne max: 120 x 100 x 199 cm (L,P ,H);

- Dimensioni interne min: 69 x 52 x 135 cm (L,P,H);

- Struttura esterna in lamiera d'acciaio, verniciata esternamente con resine epossidiche, montata su rulli;

- Porta dotata di chiusura con chiave;

- Vano interno in acciaio INOX 18/8 AISI 304, con angoli interni arrotondati;

- Ripiani interni regolabili in altezza n°2;

- Foro passante 23 mm;

- Sistema di ripristino pressione interna;

- Isolamento termico almeno di 140 mm;

- Contro-sportelli interni in polistirolo coibentato antiurto n°3;

- Sistema refrigerante in cascata particolarmente silenzioso max 55db;

- Possibilità di integrazione a sistema di monitoraggio delle temperature e degli allarmi di tipo wireless;

- Controllo ed allarmi posizionati nelle vicinanze del sistema di apertura, con:

  - Sistema di controllo a microprocessore, suddiviso in due sezioni indipendenti ciascuna con propria sonda, batteria tampone a ricarica automatica;

  - Scheda per l'impostazione e controllo della temperatura, dotata di display con visualizzazione della temperatura con decimali;

  - Scheda per l'impostazioni degli allarmi di minima e massima temperatura con display con decimali, assenza rete, condensatore occluso, porta aperta, batteria lampone;

- Apparecchiatura a norme CEI 66.5;

- Apparecchiatura certificata ai sensi della direttiva 93/42 sui dispositivi medici;

ACCESSORI:

completa dotazione di rack in acciaio inox, almeno n° 15 (dimensioni circa 130x540x390) capaci di contenere almeno 28 contenitori; ognuna di queste scatole contenitori deve avere un'altezza di circa 50 mm per ospitare almeno 80 provette da 2.0 ml per vials dedicatio alla biobanca sieri;

LOTTO N° 4 IMPORTO A BASE D’ASTA € 24.000,00 ESCLUSO IVA

FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI N° 6 POLTRONE AFERESI

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- 4 motori;

- Regolazione indipendente della seduta, delle gambe, dello schienale e dell' altezza;

- Braccioli ergonomici regolabili e orientabili;

- Cuscino appoggiatesta regolabile;

- Rivestimento ignifugo, resistente, sfoderabile, lavabile;

- Dotate di 4 ruote antistatiche pivotanti con dispositivo di bloccaggio;

- Barra portarotolo;

- Lunghezza minima 210 cm;

- Carico massimo> 160 kg;

- Posizione antishock;

- Inclinazione schienale fino ad almeno 72°;

- Inclinazione sedile da 0° ad almeno 20°;

- Inclinazione pedana fino ad almeno -25°;

- Altezza seduta regolabile almeno da 60 a 75 cm;

LOTTO N° 5  IMPORTO A BASE D’ASTA € 28.000,00

FORNITURA MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA VISIONE MICROSCOPICA TESSUTI, COMPLETO DI ARCHIVIO DIGITALE

Vengono specificati i seguenti requisiti:

- Microscopio rovesciato con caratteristiche di elevata stabilità meccanica ed assenza di vibrazioCARAEni;

- Tubo binoculare inclinato 25° indice di campo da 25 mm;

- Dispositivo di comando della messa a fuoco macro/micrometrica coassiale bilaterale ergonomico

- Tavolino scorrevole Z centra bile per la movimentazione X, Y e comando snoda bile completo di portaoggetti universale;

- L'illuminazione con lampada alogena 100 Watt con braccio di sostegno ribaltabile;

- Dispositivo di controllo dell'intensità di illuminazione con selezione della temperatura di colore di 3200° K;

- Stativo dotato di uscita per il collegamento di dispositivi foto TV posizionata sul lato;

- Revolver porta obiettivi a sei posizioni;

- Predisposizione per inserimento di un dispositivo a fluorescenza;

- Condensatore 0.3 a grande distanza di lavoro per campo chiaro, contrasto di fase con diaframma di apertura;

- Obiettivo Planare alla fluorite 4x/0.13 PH per contrasto di fase e campo chiaro;

- Obiettivo Planare alla fluorite 10x/0.3 PH per contrasto di fase e campo chiaro;

- Obiettivo Planare alla fluorite 20x/0.45 PH a lunga distanza di lavoro per contrasto di fase e campo chiaro;

- Obiettivo Planare alla fluorite 40x/0.60 PH a lunga distanza di lavoro, per contrasto di fase e

- campo chiaro;

- Oculari 10x regolabili indice di campo almeno 25 mm

- Reticolo oculare 10x10 suddiviso in 100 parti;

- Portaoggetti universale regolabile;

- Raccordo Passo C;

- Corpo camera digitale con CCD da 2/3" risoluzione di almeno 5 milioni di pixels;

- Formato immagine effettivo 2560x1920 con salvataggio in TIFF, Jpeg o BMP;

- Immagine live almeno 20 fps per facilitare messa a fuoco;

- Controller esterno con Monitor di controllo esterno a colori almeno 8" TFT LCD, in grado di visualizzare il campione, Compaq Flash card o Uscita USB per memorizzare immagini su supporti digitali portatili;

- Connessione diretta a rete LAN tramite connettore 10/100;

- Possibilità di inviare e visualizzare in tempo reale le immagini in siti diversi usando browser Internet;

- Standard con live della camera diretto su tablet o altro PC collegati in rete;

- Gestione della camera stessa da postazione remota ( fuori da clean room ) via browser;

- Zoom digitale ad 8x fino a 16x;

- Sovraimpressione sulle immagini di numerazione, scala di riferimento, testi e riferimenti con salvataggio degli stessi;

- Funzioni di misura lineare ed aree con salvataggio di calibrazioni di riferimento;

- Collegamento in networking per visualizzare LIVE e/o catturare immagini da postazioni remote a fini didattici o di "second opinion" in campo clinico;

- Utilizzo live della camera ,anche senza PC, con unità esterna o con collegamento in remoto al Tablet;

- Workstation Intel 3.3 GHz;

- Microsoft Windows 7 Professional Edition 64bit OS;

- 8GB RAM;

- Hard Drive lTB 7200 RPM SATA;

- 16X SuperMulti DVDRW;

- Tastiera e mouse;

- Scheda IEEE1394 (FIREWIRE 400);

- Monitor colore almeno 23” alta risoluzione;

- Tablet Display Multi Touch retroilluminato LED da almeno 7" (diagonale) con tecnologia IPS Risoluzione di 2048x1536;

- Conformità alle Normative di Sicurezza Internazionali per apparecchiature medicali da laboratorio ICE;

- Certificazione secondo le Norme Europee di Qualità: ISO 9001;

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare tal une imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente". L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese partecipanti, per la presente RdO deve essere predisposta una riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura per singolo lotto, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico”.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, la documentazione richiesta.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce fornita direttamente presso le UU .OO. richiedenti   previo accordi con il personale delegato della UOC Approvvigionamenti di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, montaggio, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA, inoltre si intendono compresi consegna, installazione, collaudo,  ogni opera muraria, idraulica e/o elettrica necessaria conforme alla normativa vigente.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale di questa A.O.R., preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Durante il periodo di garanzia, che non deve essere inferiore a 24 mesi, è obbligatorio il ritiro senza costi aggiuntivi in caso di malfunzionamento o guasto.

Ritiro e sostituzione presso la nostra sede.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO” – PALERMO – Viale Strasburgo n. 233  – 90146 PALERMO.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed  essere conforme a quanto previsto nell’ordine d’acquisto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- riportare il numero d’ordine;

- essere corredata da copia dell’ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;

- riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull’ordine.

- Codice CIG;

La fatturazione dovrà essere elettronica e deve riportare i riferimenti dell’ordinativo di fornitura nel quale sono riportati anche il Codice Ufficio e il Codice Univoco Ordine.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@ospedaliriunitipalermo.it e antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).