Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

FORNITURA DI UNA AMBULANZA MULTIFUNZIONALE ADIBIBILE SIA AL TRASPORTO NEONATALE CHE A QUELLO DI PAZIENTI PEDIATRICI ED ADULTI

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la fornitura di n° 1  Ambulanza Multifunzionale adibibile sia al trasporto neonatale che a quello di pazienti pediatrici ed adulti per questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 90.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

Requisiti minimi richiesti (obbligatori):

VEICOLO BASE

- Veicolo di cilindrata pari a 2.300cc, Multijet (150 cv).

- Alimentato a gasolio.

- Colore bianco comprensivo degli accessori di serie (ABS, ESP, airbag lato guida, chiusura centralizzata con telecomando, vetri elettrici, 6 marce, ecc...), massa complessiva 33 quintali a pieno carico.

Avente le seguenti dotazioni:

- Fari fendinebbia integrati nel paraurti anteriore.

- Sedile passeggero regolabile con appoggia braccia, porte posteriori vetrate.

- Kit riparazione e sostituzione ruota, ruota di scorta di dimensioni normali con arganello.

- Cassetto portaoggetti in cabina guida con chiusura a chiave.

Pack Ambulanza, comprendente i seguenti accessori:

- Presa trasformatori e predisposizione batteria.

- Pneumatici 4 stagioni.

- Air bag passeggero.

- Sospensioni autolivellanti.

- Rete portaoggetti su porte posteriori.

- Paraspruzzi anteriore.

- Alternatore maggiorato da 180Ah.

- Carter sedili.

- Messa su strada.

L'allestimento esterno deve essere così configurato:

- Il veicolo deve avere uno spoiler montato sulla parte posteriore del tetto, in VTR ideale per il montaggio di sistemi supplementari di segnalazione visiva, e luci di ripetizione nella parte posteriore. L'installazione dei dispositivi supplementari possono essere alloggiati sia verso l'alto che verso il basso e le dimensioni devono essere ridotte tali da non sporgere oltre la sagoma del veicolo, inoltre deve essere predisposto l'installazione di una serie di luci di ripetizione segnalazione e di una telecamera di retromarcia installata nello spoiler posteriore.

- Sulla parte anteriore del veicolo devono essere installate due gocce in VTR idonee all'alloggiamento dei lampeggiatori.

- Deve avere installato un avvisatore acustico di retromarcia con accensione automatica con l'innesto della retromarcia.

- Sirena bitonale elettronica completa di modulatore e trombe.

- Antenna per radio VHF (idonea per frequenza di lavoro VHF/UHF) in corrispondenza del foro sulla spiovenza anteriore del tetto del veicolo.

- Realizzazione di una predisposizione elettrica per dispositivo Telepass installato dietro lo specchietto retrovisore interno

- Installazione di un vetro apribile sul portellone laterale scorrevole; apribile solo dall'interno con sistema ad ante intersecanti con validità di uscite di emergenza essendo di dimensioni minime richieste dal D.M. 553 dei 1711211987.

- Nella parte posteriore della fiancata del veicolo deve essere installato un vetro apribile: parte posteriore della carrozzeria sopra il passaruota sinistro; apribile solo dall'interno con sistema ad ante intersecanti con validità di uscite di emergenza essendo di dimensioni minime richieste dal D.M. 553 del 17/12/1987.

- Applicazione di pellicola opacizzante per le vetrature del compatto sanitario.

- Il veicolo deve avere un gradino meccanico, in corrispondenza dell'accesso laterale, con apertura meccanica, sincrona con il portellone laterale scorrevole.

- I rivestimenti esterni del paraurti posteriore devono essere coperti di alluminio mandorlato antiscivolo.

- Installazione di un battitacco sulla porta laterale e sulla porta posteriore sempre in alluminio mandorlato antiscivolo, per ridurre l'usura del pavimento.

- Applicazione sul veicolo di una livrea completa come previsto dalla NORMATIVA VIGENTE.

- Applicazione sulle due fiancate laterali, sui due portelloni posteriori nonché sulla parte spiovente anteriore del tetto di Simboli Internazionali del Soccorso ( 5 in totale) delle dimensioni minime e colori previsti dal D.M.553 del 17/12/1987.

- Applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione di altezza minima di 20cm. . Tale pellicola viene applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987.

- Applicazione sul cofano motore di una scritta AMBULANZA rovesciata in immagine speculare, di dimensioni minime 6 x 60, realizzata in colore arancione retroriflettente secondo quanto previsto dal D.M.553 del 17/12/1987.

- Applicazione di n. 4 LOGHI dell'ente.

L'allestimento interno deve essere così configurato:

- Accessori interni: n 1 centralina di servizio in cabina guida per il controllo degli impianti e apparecchi installati a bordo. Le funzioni previste sono: lampeggianti ON/OFF, sirena l ON/OFF, sirena2 ON/OFF, neon posteriori ON/OFF, ed altre. Gli interruttori a tasto devono essere retroilluminati, inoltre devono essere previste delle spie per l'indicazione di carica delle batterie e delle presenza della tensione esterna a 220v.

- Un' estintore da 2 kg in cabina guida.

- Installazione nella cabina guida di una piccola lampada a LED di cortesia con braccetto snodabile, che permette la lettura di carte stradali senza arrecare disturbo al conducente.

- I rivestimenti del comparto sanitario devono essere rivestiti con pannellature in Stratificato di fibra di vetro con resina e gelcoat, testata secondo prove UNI-ISO 3795 (1980) rif.01/99. Tale materiale deve risultare conforme a specifica CUNA NC 590-02 con una propagazione della fiamma pari a Omm/min. La resina, oltre ad essere inodore, inattaccabile se sottoposta a disinfezione, facilmente lavabile essendo completamente liscia e lucida, risulta ignifuga.

- La coibentazione tra i pannelli in VTR e la carrozzeria deve essere riempita con isolante termico e assorbente acustico composto da fibra di poliestere in fiocco termolegante, sottoposto alle prove di fiamma ritardante secondo le normative CSE RF 2/75/A (UNI 8457) e CSE RF 3/77 (UNI 9174) è certificato in classe 1 per la reazione al fuoco.

- Tutti gli elementi in VTR devono essere assemblati fra loro con bloccaggi ad incastro rapido e collanti speciali. Tale sistema deve garantire un'ottima resistenza allo strappo e rendere tutto l'allestimento interno a tenuta stagna.

- Gli elementi in VTR che compongono il mezzo devono garantire la massima ergonomicità e praticità in funzione anche di esigenze particolari, che assicurino un semplificato accesso alla carrozzeria interna per qualsiasi operazione di straordinaria manutenzione.

- Gli elementi di arredo devono essere montati singolarmente sulla base della vetroresina principale che riveste tutta la cellula sanitaria.

- Il rivestimento interno delle porte del comparto sanitario devono essere rivestite con pannellature in Vetroresina, inoltre devono essere applicati dei Pannelli ispezione luci, lungo i cantonali destro e sinistro in vetroresina facili da rimuovere per una semplice ispezione delle luci posteriori originali.

- La parete sinistra del veicolo deve essere costruita con due moduli: una cornice-vetro posteriore, un elemento di dimensioni analoghe sulla parte anteriore del comparto sanitario. I due elementi devono essere prestampati in vetroresina.

- Il pavimento deve essere realizzato con una vasca in VTR rinforzata, irrigidita con compensato marino. Sotto alla vasca deve essere steso un tappeto di antirombo per uso automobilistico, sopra al pavimento deve essere steso uno strato di materiale bicomponente autolivellante che lo rende antiscivolo, antigraffio, facilmente lavabile e disinfettabile.

- Il soffitto prestampato in vetroresina deve essere applicato con ancoraggi alle centine del veicolo, lo stesso deve contenere: 2 plafoniere per luce diurna e notturna di facilissima ispezione, aeratore, portaflebo a scomparsa, corrimano, presa di ossigeno a caduta dall'alto, faretti supplementari a luce concentrata, 6 bocchette di climatizzazione orientabili, per tutta la lunghezza del tetto.

- La paratia divisoria tra il vano guida e il vano sanitario deve essere costituita da una solida parete divisoria inamovibile prestampata in vetroresina, munita di lunotto di comunicazione apribile con due ante scorrevoli intersecanti in vetro di sicurezza.

- La cellula sanitaria deve avere un pensile doppio destro posizionato sulla parte alta della fiancata destra in VTR adatto al contenimento di attrezzature di soccorso. Tale vano deve essere dotato di ante in vetro intersecanti con bordo in metallo inoltre la stessa cellula sanitaria deve avere un mobiletto di lavoro diritto con cassettiera in acciaio sulla parte bassa della fiancata sinistra, in prossimità della paratia e di un mobile in VTR a base rettangolare dotato di due vani a giorno.

- La fiancata sinistra deve essere predisposte per le varie utenze elettriche e gas medicali.

- Sopra la cabina di guida deve essere montato un manufatto in resina con accesso dal vano sanitario. Tale elemento deve accogliere attrezzature di soccorso èd essere dotato di spondina di contenimento.

- Pensile singolo sinistro centrale deve essere installato sulla parte alta centrale della fiancata sinistra in VTR adatto al contenimento di attrezzature di soccorso. Tale vano deve essere dotato di ante intersecanti.

- Realizzazione di un apposito sistema di ritenuta per una tavola spinale in posizione orizzontale accanto alla barella principale.

- Alloggiamento bombola ossigeno portatile in plastica: composto da un bicchiere alla base ed da una fascia di fissaggio con chiusura rapida.

- Fornitura di un estintore da 2 kg, completo di alloggiamento.

- Installazione di due robusti maniglioni per agevolare la salita degli operatori in corrispondenza del portellone laterale e delle porte posteriori.

- Fornitura e montaggio di porta flebo.

- Deve essere installato un sedile singolo contromarcia imbottito testato M 1, contromarcia, saldamente ancorato a terra, in posizione centrale rivestito in similpelle di colore blu, dotato di cinture di fissaggio a 3 punti, poggiatesta e due braccioli. Le dimensioni minime della seduta sono conformi a quanto stabilito nel D.M. 553 del 17/12/1987.

- Divanetto due posti dx: installazione, sopra il passaruota destro, di un manufatto in VTR che funge da divanetto a due posti. All'interno ditale elemento dovrà avere un vano per il contenimento di attrezzature voluminose. Nella parte superiore deve essere montato un divanetto a due posti rivolto verso la barella principale dotato di cinture di fissaggio con arrotolatore per 2 operatori, rivestito in similpelle. Le dimensioni minime della seduta sono conformi a quanto stabilito nel D.M. 553 del 17/12/1987. La seduta del divanetto deve essere ribaltabile per poter accedere al gavone sottostante.

- Installazione di un aeratore a tre velocità incassato nel soffitto, dotato di griglia di chiusura e guarnizioni contro le infiltrazioni d'acqua dall'esterno con funzione di ventilatore e aspiratore. Il sistema deve garantire un ricambio totale dell'aria in 3 minuti, quindi 20 ricambi d'aria ogni ora.

- Installazione di un climatizzatore caldo/freddo a doppio evaporatore, uno per la cabina guida e uno per il comparto sanitario. Per ogni vano devono essere previsti dei comandi manuali, per la regolazione della temperatura.

- Nel vano sanitario devono essere previste 6 bocchette di aerazione incassate nel soffitto, ognuna direzionabile autonomamente.

- Nel comparto sanitario deve essere installata una centralina per il controllo degli impianti e apparecchi installati a bordo. Le funzioni previste sono: luce diurna ON/OFF, luce blu notturna ON/OFF, accensione luci armadi ON/OFF, riscaldamento ON/OFF, accensione aeratore con funzione di aspirazione o ventilazione e regolazione della velocità ed altre a ns. scelta. Gli interruttori devono essere tutti retroilluminati.

Caratteristiche generali degli impianti:

- Tutti i componenti degli impianti elettrici utilizzati devono essere: ignifughi, antifiamma e certificati secondo quanto previsto dalle normative europee e l'unità di potenza deve essere con tecnologia Can-Bus Mosfet (fusibili elettronici ad autoripristino) collocata dietro il sedile dell'autista in posizione di facile accessibilità e protetta da uno sportello facilmente rimovibile per la straordinaria manutenzione.

- La centralina deve disporre inoltre di un dispositivo manuale d'emergenza per l'attivazione delle funzioni principali anche in caso di guasto dell'elettronica e di uno staccabatterie.

- L'impianto deve prevedere di serie, le predisposizioni per il montaggio di caricabatterie ausiliario, inverter 12Vdc - 220Vac, coppia di fari a luce lampeggiante nel paraurti, telecamera di retromarcia.

Vano Sanitario

- Nella cellula sanitaria devono essere installati di n. 2 faretti a LED in corrispondenza dell'accesso laterale e posteriore del comparto sanitario. Montati nella parte inferiore dell'accesso e con accensione sincrona all'apertura delle porte, per agevolare la salita e la discesa dal veicolo ed aumentare la visibilità del veicolo in fase di sosta.

- Impianto luce interno pensili a LED: montaggio all'interno di ogni pensile di impianto Luce a LED.

- Impianto luce LED: installazione di plafoniere ad alta efficienza luminosa a luce bianca e a luce blu notturna con 6 plafoniere a led incassate nel soffitto. L'intensità e la distribuzione uniforme della luce sulla superficie deve essere conforme a quanto stabilito dalle leggi vigenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. La plafoniera deve essere completa di luce blu.

- Deve essere installato un doppio alimentatore caricabatterie da 230V 25ahx2, con dispositivo termico all'interno, fusibile di sicurezza 230V 2A e fusibile per l'uscita batteria 25A 12V. Con rete 220V esterna collegata, il sistema ricarica entrambe le batterie (motore e servizi) fino al raggiungimento di una soglia di 14,4V per poi garantire una corrente minima di mantenimento.

- Deve essere realizzato un sistema d'alimentazione a doppia batteria da 100Ah senza manutenzione. La batteria ausiliaria alimenta da sola tutte il carico elettrico. In caso d'avaria della batteria principale, un dispositivo di commutazione manuale consente di collegare la batteria di servizio al motore per l'avviamento. In caso d'avaria della batteria ausiliaria deve essere sufficiente avviare il motore per alimentare tutte le attrezzature con l'energia elettrica prodotta dall'alternatore.

- Devono essere installate due prese elettriche 12V specifica per l'alimentazione di una culla termostatica.

- Installazione sulla fiancata sinistra del veicolo, a lato della portiera del conducente, di una presa esterna tipo Camper per le utenze a 220V in fase di stazionamento. L'impianto deve essere dotato d'interruttori salvavita di protezione in caso di cortocircuito, di prese interne d'erogazione a 220V collocate in corrispondenza degli elettromedicali, e inibitore di avviamento: installazione di un dispositivo d'inibizione della messa in moto del motore quando il veicolo è allacciato alla rete esterna. In caso d'avaria dell'inibitore un dispositivo di commutazione manuale, consente in ogni modo l'avviamento del motore.

- Devono essere installate un gruppo prese elettriche composto da nr. 5 prese 220Vac e nr. 15 prese 12V dc.

- Fornitura di due bombole di ossigeno da 7 lt con valvola residuale.

- Fornitura e installazione di un impianto di aria medicale completo di bombola da lt 10. L'impianto gas medicale, ossigeno deve essere certificato a norma UNI completo di idonea predisposizione per l'alloggiamento delle bombole.

- Flussometro: installazione di flussometri per l'erogazione di ossigeno medicale diretto a pannello, colonna flussometrica, senza vaso di umidificazione.

- Flussometro con umidificatore RS: fornitura e installazione di flussometri per l'erogazione di ossigeno medicale a pannello, colonna flussometrica, vaso di umidificazione e innesto per maschera facciale.

- Riduttore bombola ossigeno: fornitura di un riduttore completo di manometro e dischetto per l'impianto fisso di fornitura gas medicale.

- Realizzazione di apposito alloggiamento con idoneo sistema di ancoraggio per 2 bombole di ossigeno medicale da 5/7/10 litri, ricavato tra i due sedili in cabina guida. Piastra gestione ossigeno composta da n. 3 prese erogazione ossigeno (UNI 9507) complete di innesto rapido, nr. 1 scambiatore manuale, nr. 1 manometro per la visualizzazione della quantità di gas medicale presente all'interno della bombola selezionata.

- Aspiratore Portatile con sistema di fissaggio 10G, completo di un guscio protettivo in polietilene capace di proteggere l'unità di aspirazione da qualsiasi incidente o caduta. Il peso complessivo dell'elettromedicale non deve superare i 3 Kg.

- Il veicolo deve avere un sistema di sanificazione in funzione continua 24/24 h 7 giorni su 7 anche con persone a bordo ed assolutamente innocuo per l'uomo.

- Installazione sopra la finestratura posteriore sinistra di un pensile doppio, doppio sinistro, adatto al contenimento di attrezzature di soccorso. Tale vano e' dotato di ante intersecanti.

- Installazione sulla parte bassa della fiancata sinistra, in prossimità della paratia, di un mobile in VTR a base rettangolare dotato di una cassettiera in acciaio composta da 3 cassetti e 1 basculante.

- Alloggiamento barella a cucchiaio sul portellone: realizzazione di un apposito sistema di ancoraggio per barella a cucchiaio sul portellone posteriore.

- Realizzazione di un alloggiamento universale per termoculla tramite un binario uniwin applicato sopra il piatto barella e una coppia di cricchetti.

- Installazione di un convertitore di corrente 12V DC- 220V AC con potenza d'uscita pari a 1800 Watt ad onda sinusoidale pura. La realizzazione dell'impianto prevede il montaggio di idonei dispositivi di protezione da cortocircuito. Il sistema utilizza le prese interne a 220V sopra descritte e la commutazione da rete esterna a convertitore è automatica.

- Bloccaggio anteriore e posteriore per barelle Spencer certificato EN-1789 ("10G") modello R-MAX.

Barella auto caricante

- Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile

- Comandi con codice colore

- Schienale regolabile

- 2 Ruote fisse e 2 piroettanti di grande diametro per aumentare la scorrevolezza Freni sulle ruote posteriori

- Sponde reclinabili

- Telaio verniciato giallo

- Pianale con posizione antishock Trendelenburg

- Portata: 160Kg

- Piano ammortizzato

- Installazione di un supporto STEM Eden ammortizzato a controllo elettronico e dotato di traslabilita' laterale. Il supporto e' dotato di eccezionale stabilità anche in presenza di trasporti pesanti e quindi ideale per trasporto di pazienti critici ed incubatrici. La sospensione si deve regolare automaticamente in base al peso del paziente o della incubatrice ed eliminare le vibrazioni con frequenze nocive comprese quelle causanti cinetosi. Possibilità di sollevamento del piano portabarella da 310mm a 650mm dal pavimento e inclinazione antishock e viceversa fino a ±15%.

- Spostamento laterale di 350mm bloccabile in qualsiasi posizione. Supporto completo di un dispositivo automatico di sicurezza in caso di mancanza di energia elettrica.

- Elettropompa a vuoto. Alimentata a 12 Vcc, che garantisca una portata costante di 24 ± 3 L/min con un massimo di 0,8 bar. Raggiunga -620 mm Hg. Con costruzione robusta e affidabile. Nella parte stampata in policarbonato devono essere ricavati i fori per il fissaggio. Esente da manutenzione. Raccordo di uscita con portagomma diametro 6 mm. Queste pompe di vuoto devono essere certificate per poter essere inserite in un impianto per vuoto.

Gruppo compressore / serbatoio

- In un ingombro ridotto devono essere cablati: l'elettrocornpressore, la valvola non-rebreathing, l'elettrovalvola di compensazione della pressione, il pressostato e quanto possa garantire una costante portata ed erogazione dell'aria medicale.

- Pressione massima 3,5 bar

- Volume serbatoio 4 Lt

- Classe di isolamento B

N° 3 Carrello per termoculla 10G:

- Il carrello deve essere dotato di un piano di appoggio integrato di 520 x 450mm.

- Il dispositivo è conforme ai paragrafi 4.5.9 - 5.3 della norma EN 1789 (certificazione I OG) e deve essere utilizzato necessariamente con il sistema di fissaggio R-max (ST42702).

Dati Tecnici:

- Lunghezza 1920 mm

- Larghezza 580mm

- Altezza appoggio termoculla con carrello aperto 870 mm

- Altezza caricamento da 550 a 690 mm

- Ruote anteriori 200 mm.

- Ruote posteriori 200 mm. Piroettanti con freno

- Piano d'appoggio 520x450 mm in acciaio

- Portata 150 Kg.

N° I Ventilatore polmonare

- Controllato a microprocessori e funzionante con sistema pneumatico a turbina, con circuito paziente bitubo, e ingresso per Ossigeno sia ad Alta che Bassa pressione.

- Interfaccia utente a colori touch-screen con schermo non inferiore a 8 pollici con tasti funzione ad accesso diretto a fianco dello schermo.

- Dotato della funzione stand by e dell'avvio rapido alla ventilazione in base all'altezza ed al peso del paziente per utilizzo neonatale.

Ventilazioni polmonari richieste:

- Ventilazione a volume controllato convenzionale ed a garanzia di volume

- Ventilazione a pressione controllata

- Ventilazione a supporto di pressione

- CPAP

- SIMV a volume convenzionale con o senza PSV e SIMV a garanzia di volume

- SIMV a pressione controllata con supporto di pressione

- Ventilazione per svezzamento automatico

- Backup per apnea

- Possibilità .e predisposizione alla ventilazione bifasica con o senza supporto di pressione e Ventilazione non invasiva NIV e NIV-ST

- Funzioni complementari di ventilazione:

- Pausa Inspiratoria Inspirazione manuale Fi02 al 100% automatica

- Flusso inspiratorio di picco> 200 lpm.

Comandi specifici:

- Trigger inspiratorio regolabile a flusso

- Trigger espiratorio regolabile

Monitoraggio

- Grafico: curve in tempo reale simultanee di pressione vie aeree, flusso e volume con cursore per analisi punto punto.

- Meccanica Respiratoria: calcolo automatico dei parametri di meccanica respiratoria in termini di compliance e resistenze.

- Numerico: Volumi, Pressioni, rapporto I:E

- Monitoraggio complementare: Polmone Dinamico, Stato della Ventilazione Diario eventi-allarmi

- Dotato di sensore di flusso prossimale che permetta la massima sensibilità del trigger inspiratorio minimizzando lo sforzo del paziente

- Alimentazione elettrica a rete e a batteria ricaricabile (con autonomia di 4 h, sostituibile senza interruzione della ventilazione)

- Alimentatore INTEGRATO nel corpo del ventilatore

- Dispositivo in Classe II

- Alimentazione in corrente continua da 10 a 30 Vdc

- Salvataggio schermate su chiavetta USB

- Dimensioni contenute e peso non superiore a 6 kg

N.1 Monitor Defibrillatore manuale e semiautomatico

- Leggero e compatto, di peso inferiore a 6 Kg.

- Possibilità di defibrillare in modalità manuale con livelli di energia da 2 fino ad almeno 360 Joule bifasici.

- Possibilità di defibrillare in modalità semiautomatica utilizzando livelli crescenti di energia, anche fino a 300 Joule bifasici.

- Dotato di monitor a colori con possibilità di visualizzare almeno due tracce contemporaneamente.

- Dotato di piastre rigide per pazienti adulti pediatrici e neonatali

- Possibilità di funzionamento tramite rete fissa o tramite batteria interna ricaricabile con tecnologia agli ioni di Litio.

- Dotato di caricabatterie integrato nel defibrillatore.

- Dotato di Cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle Derivazioni I, II e III con possibilità di utilizzo di un cavo a 5 fili per la visualizzazione delle derivazioni I, II, III, AVL, AVR, AVF, VI, V2, V3, V4, V5, V6, non necessariamente in contemporanea.

- Dotato di stimolatore transtoracico esterno con possibilità di stimolazione sincrona e asincrona con impostazione della frequenza nell'intervallo da 40 a 170 bpm e della corrente da 0 a 200 mA.

- Dotato di modulo per il rilevamento della SP02 compatibile con sensori Masimo e Nellcor

- Possibilità di integrazione con modulo per il rilevamento della EtCO2

- Lo stimolatore deve essere dotato di un tasto pausa per l'interruzione momentanea della stimolazione e di un sistema di rilevazione di pacemaker interno.

- Dotato di placche monouso adulti e pediatriche pre-gellate utilizzabili sia per la defibrillazione che per la stimolazione

- Dotato di stampante termica da 50 mm.

- Dotato di sistema di protezione tramite password per interdire la modalità manuale di funzionamento.

- Dotato di Metronomo per guidare l'operatore durante le manovre di massaggio cardiaco

Centro assistenza, sia automezzo che allestimento,  entro l'area metropolitana di Palermo ( nell’offerta dovrà essere indicata la ragione sociale dell’officina)

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

    - Documentazione richiesta nell’allegato “A”

    - il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

    - il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando un modello di documento Excell da denominare “Dettaglio Tecnico/Economico da allegare nella busta economica.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana di ogni singolo prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per

la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, la documentazione richiesta.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per autoemoteca fornita “ chiavi in mano” direttamente presso la U.O.C. richiedente di questa A.O.R. previo accordi con il Magazzino Generale della UOC Approvvigionamenti di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, , ecc.  ), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

L’autoemoteca dovrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato all’U.O.C. Medicina Trasfusionale, che effettuerà il collaudo e controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Durante il periodo di garanzia, che non deve essere inferiore a 24 mesi, è obbligatorio intervenire entro 3 ore dalla chiamata.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs 12 Aprile 2006 garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo aggiudicato.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Sig.Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@ospedaliriunitipalermo.it e antonella.lupo@ospedaliriunitipalermo.it).