Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7804735

E-MAIL: approvvigionamenti@villasofia.it        PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

LETTERA DI INVITO

FORNITURA DI IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA SUDDIVISA IN 4 LOTTI DI N. 25 CARRELLI DI EMERGENZA COMPRESI DI DEFIBRILLATORI, PULSOSSIMETRI ED ASPIRATORI

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di in somministrazione annua suddivisa in 4 lotti di n. 25 carrelli di emergenza compresi di defibrillatori, pulsossimetri ed aspiratori all’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 184.250,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia   seguente:

LOTTO N. 1 - CARRELLI DI EMERGENZA CIG: 6761982412

IMPORTO A BASE D’ASTA € 50.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Struttura autoportante in acciaio, resistente al lavaggio e alla disinfezione, antiurto ed antigraffio

Piano d'appoggio senza spigoli vivi per facilitane la pulizia e la disinfezione

Provvisto di multi presa (almeno n.3 prese) con interruttore magnetotermico e cavo di lunghezza di almeno 190 cm

Dotato di sistema antiribaltamento a cassetti aperti

Dotato di piano di scrittura a scomparsa

Dotato di maniglione di spinta ergonomico

Dimensioni minime indicative: altezza da terra 100 cm, larghezza 80 cm e profondità 60 cm

Dotato di almeno 4 cassetti frontali in acciaio, di varie dimensioni, con scomparti multiuso, montati su guide ad apertura completa e fermo corsa

Chiusura dei cassetti centralizzata a chiave

Dotato di vano porta bombole e di n. l bombola ossigeno, comprensiva di riduttore di pressione

Dotato di n.4 ruote pivotanti di diametro 125 mm di cui n.2 dotate di sistema di bloccaggio

Dotato di n.1 porta rifiuti

Dotato di n.1 porta cateteri o sonde in materiale plastico

Dotato di n. 1 asta porta flebo

Dotato di n. l piastra porta defibrillatore orientabile e di sistema di fissaggio

Dotato	di n.1	piastra	rigida	in materiale plastico per massaggio cardiaco

Completo di n. l set di rianimazione respiratoria comprendente n. 1 pallone resuscitatore	tipo AMBU autoclavabile e relative maschere

Completo di n. 1 set laringoscopio per intubazione completo

Dotato di n. 1	mandrino in acciaio inox per adulti con manico regolabile

Dotato di n. l pinza di Magill adulto

Compreso garanzia e servizio di manutenzione “Full Risk” per tre anni

LOTTO N. 2 - MONITOR DEFIBRILLATORE  CIG: 67619899D7

IMPORTO A BASE D’ASTA € 112.500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Adatto a pazienti adulti, pediatrici e neonatali

Apparecchiatura portatile di dimensioni compatte e resistente agli urti

Peso inferiore a 6 Kg (batterie comprese)

Dotato di maniglia per il trasporto

Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica

Forma d'onda: bifasica

Dotato di display a colori di almeno 6 pollici per la visualizzazione delle forme d'onda, dei valori numerici e dei messaggi

Adattamento della forma d'onda all' impedenza toracica del paziente

Cardioversione sincronizzata

Livello di energia regolabile in accordo alle linee guida European Resuscitation Council (ERC) vigenti

Almeno n. 10 livelli di energia selezionabili tra 1 e 50 J

Visualizzazione di almeno n.3 forme d'onda

Autotest per il controllo periodico di cambio turno

Rilevazione ECG con cavo a 3 o 5 fili

Regolazione dell'ampiezza ECG

Allarmi sia visivi che acustici, così come previsto dalle normative vigenti

Funzionamento a rete anche con batteria completamente carica, scarica o assente

Batterie ricaricabili con autonomia di almeno 100 scariche alla massima energia

Tempo di carica alla massima energia inferiore a 10 secondi con la batteria completamente carica

Software in lingua italiana

Memoria dati paziente, eventi e tracciati

Possibilità di trasferimento dati

Aggiornamento dell'apparecchiatura	in relazione all'evoluzione dei protocolli di defibrillazione

Piastre esterne sterilizzabili per adulti e pediatriche con indicatore di contatto

Completo di:

•	n. 1 stampante termica integrata

•	n.15 coppie di piastre monouso certificate per l'uso su pazienti adulti, pediatrici e neonatali

•	n.15 rotoli di carta termica

Compreso garanzia e servizio di manutenzione “Full Risk” per tre anni

LOTTO N. 3 - PULSOSSIMETRI  CIG: 6761995EC9

IMPORTO A BASE D’ASTA € 9.250,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Valutazione rapida e accurata della saturazione di ossigeno, frequenza del polso e dell'intensità delle pulsazioni.

Intervallo di misura:

•	Sp02 1-100%

•	Frequenza polso: 25-230 bpm

Rilevatori spie/allarmi:

•	indicatore carica batteria;

•	allarme visivo	e sonoro dei parametri fisiologici misurati

Memorizzazione dei trend relativi ai parametri misurati

Compatibile con sensori Nellcor e Masimo

Dotato	di sistema in grado di	garantire precisione e accuratezza dei dati rilevati in condizioni di movimento del paziente.

Alimentazione ad accumulatori

Autonomia di almeno 24 ore in monitoraggio costante

Chassis antiurto

Possibilità di collegamento a stampante esterna per la stampa dei dati raccolti

Peso e dimensioni ridotte

Facilità di utilizzo

Completo di:

•	n. 1 sensore riutilizzabile a dito, con tecnologia Neilcor o Masimo, latex	free e ad alta	affidabilità, per l'applicazione su pazienti adulti e pediatrici

•	Cavo/i di collegamento

•	Accumulatore/i ricaricabili necessari per il funzionamento

•	n. 1 caricabatterie

Compreso garanzia e servizio di manutenzione “Full Risk” per tre anni

LOTTO N. 4 - ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO CIG: 67620002ED

IMPORTO A BASE D’ASTA € 12.500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Alloggiato nel sistema, portatile, funzionante a batterie ed a corrente elettrica

Batteria interna ricaricabile

Led luminoso stato carica batteria

Dotato di vaso di raccolta sterilizzabile

Flusso di aspirazione di almeno 15 1/min

Autonomia delle batterie di almeno 30 mm

Capacità del vaso di raccolta di almeno I litro

Vaso con sacca monouso capienza lt. 1

Potenza di aspirazione massima di almeno 550 mmHg

Filtro antibatterico ed idrofobico

Tubi in silicone

Regolatore di aspirazione

Indicatore di vuoto (kPa e Bar)

Completo di n. 10 filtri antibatterici

n° 50 sacche monouso dedicate comprese per ogni aspiratore

Compreso garanzia e servizio di manutenzione “Full Risk” per tre anni

L'offerta dovrà comprendere consegna, montaggio, installazione, collaudo ed eventuale istruzione del personale TUTTO COMPRESO “CHIAVI IN MANO”.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi  sopra indicati non impegnano l’Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l’entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere l’Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Prospetto per la formulazione dell’offerta economica (.word) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants per la migliore

illustrazione di quanto offerto, disegno tecnico e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine.

Qualora, a parere della ditta partecipante, non può accedersi  alla documentazione tecnica in caso di richiesta di accesso agli atti di altro operatore economico partecipante dovrà essere prodotta documentazione idonea.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file word contenente il Prospetto per la formulazione dell’offerta economica.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa ed installata nei locali delle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.),tutto compreso “chiavi in mano” IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

I beni in questione devono essere consegnati montati ed installati direttamente presso le UU.OO. e Servizi dell’Azienda previo accordi con il personale del Magazzino Rifornimenti entro 15 giorni dal ricevimento dell’ordine per corrispondenza o per fax o mail, salvo concordato diversamente.

All’atto dell’installazione, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo e collaudato dall’incaricato dell’Azienda Ospedaliera.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda Ospedaliera non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese,  con l’obbligo di restituire nel tempo indicato dall’Azienda Ospedaliera il bene corrispondente nella qualità.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale potrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al personale dell’AOR, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello

a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” dei bandi Arredi e complementi di arredo (ARREDI104), Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità).

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (Geom. Antonio Campagna tel: 0917808231 / 3357859764 fax: 0917804735 e mail  a.campagna@ospedaliriunitipalermo.it e/o approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it).