Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 20/03/2017  	Prot. 2221/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN VENTILATORE AUTOMATICO PER SALA OPERATORIA PER L’UOC DI ANESTESIA E NEURORIANIMAZIONE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di un ventilatore automatico per sala operatoria per l’UOC di Anestesia e Neurorianimazione mediante RDO (MEPA CONSIP), come di seguito specificato per un importo presunto di € 30.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Ventilatore automatico deve essere volumetrico e presso metrico controllato elettronicamente,con possibilità di ventilazione in circuito aperto, semichiusto e chiuso. Il sistema di ventilazione sia volumetrico che pressometrico.

Il miscelatore dei gas deve essere di tipo elettronico per una accurata regolazione dei flussi, con possibilità di erogare una miscela di ossigeno e alogeno da una fonte alternativa in caso di emergenza.

Il sistema deve poter lavorare anche a batteria in caso di mancanza di rete elettrica.

Deve essere completo di 2 vaporizzatori di tipo elettronico per desflurane e sevoflurane.

Il sistema deve possedere le seguenti tecniche ventilatorie:

CMV;

PCV;

SIMV in volume e pressione;

PSV;

Manuale e Spontanea.

Deve avere anche un uscita ausiliaria per il collegamento a “va e vieni”.

Il ventilatore deve possedere i seguenti parametri impostabili:

- Volume corrente regolabile da 20 ml;

- Pressione regolabile in PCV da 5 cm H2O;

- Unica testata per uso adulto, pediatrico e neonatale riscaldata;

- Frequenza respiratoria regolabile fino a 100 cicli/minuto;

- Trigger a flusso regolabile;

- Rapporto :E regolabile;

- Pausa inspiratoria regolabile;

- PEEP elettronica regolabile – allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno e apnea;

Deve essere inoltre in grado di permettere la visualizzazione, sempre sullo stesso monitor o su sistema modulare, dei seguenti parametri:

- Capnometria, tipo side-stream, con valori di Capnometria di ETCO2, frequenza respiratoria e curva capnografica;

- Spirometria paziente e relativi loop di meccanica respiratoria;

- Controllo di O2 e N20 inspirato ed espirato;

- Misurazione agenti alogeni inspirati ed espirati e rilevazione della minima concentrazione alveolare (MAC);

- Identificazione automatica del tipo di alogenato in uso;

- Controllo automatico della anestesia inalatoria in regime di bassi flussi.

L’ingresso dei Gas Freschi deve essere accoppiato al paziente. Il canestro di calce sodata deve essere dotato di meccanismo di blocco/sblocco di tipo rapido.

Il sistema di monitoraggio cardiocircolatorio e dei parametri vitali deve possedere display di almeno 15” LCD TFT o LED a colori;

Sul display devono essere visualizzati contemporaneamente almeno le seguenti frequenze tracce relative ai seguenti parametri:

- ECG/Respiro con analisi del tratto ST e vista  del carico ischemico;

- Pressione non-invasiva;

- Pressioni invasive (2-canali);

- Temperatura: corredata di sonda cutanea e rettale con sensori multiuso, per la misurazione della T° o cutanea o centrale;

- Saturazione d’ossigeno con curva del polso (SpO2);

- Devono essere disponibili Trend grafici e numerici fino a 24 ore;

Gli allarmi, acustici e visivi, devono essere configurabili e con intensità di suono modulabile.

Il monitor dovrà essere dotato di scheda di rete per collegamento a sistema centralizzato, ospedaliero, e dotato di tutti i cavi ed accessori per il monitoraggio di tutti i parametri richiesti.

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 04/04/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina