Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

FORNITURA  DI DUE ELETTROBISTURI  DOTATI  DI SISTEMA PER L’ARGON PLASMA COAGULATOR

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura   di due elettrobisturi dotati di sistema per l’argon plasma coagulator  per  l’U.O.C. di gastroenterologia dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €.58.000,00    = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologi e quantitativi seguenti:

N 2  elettrobisturi dotato di sistema per l’Argon Plasma Coagulator

Sistema di controllo multiprocessore che gestisca e controlli il corretto funzionamento dell’apparecchio.

Sistema di controllo dell’erogazione della potenza che garantisca ottimi risultati clinici in tutte le modalità di funzionamento.

Architettura del segnale digitale che abiliti il sistema a campionare la corrente e la tensione di uscita  e regoli l’uscita per ottenere l’effetto desiderato.

Possibilità di regolare la potenza direttamente mediante manipolo con comando a pulsanti, compatibile i manipoli digitali (con spinotto a tre fili) già esistenti sul mercato.

Connessione per accessori monopolari con comando a pedale di tipo UNIVERSALE.

Possibilità di inserimento di qualsiasi spinotto di diametro compreso fra 2 e 8 mm evitando quindi l’utilizzo di adattatori e riducendo falsi contatti e dispersioni elettriche.

Le porte di connessione degli accessori devono  consentire un innesto veloce ed evitare l’infiltrazione di liquidi nelle boccole con possibile illuminazione delle porte di connessione  che permetta un’immediata individuazione delle connessioni degli accessori anche in ambiente oscuro durante gli interventi endoscopici.

Sistema di monitoraggio che verifichi la qualità del contatto tra piastra a doppia superficie e paziente.

Visualizzazione della resistenza rilevata nel circuito piastra /paziente, compresa fra 10 e 150 Ohm, visualizzbile su display a barre luminoso

Segnalazione attraverso il display dovranno della corretta applicazione della piastra.

Blocco di erogazione della corrente in caso di aumento di resistenza (per esempio per scollamento della piastra) per garantire la massima sicurezza per il paziente.

Il sistema di controllo piastra/paziente deve riconoscere automaticamente il tipo di piastra collegato ed  quindi essere predisposto anche per l’uso di piastra monosuperficie.

Possibilità di memorizzare almeno 6 programmi  di lavoro con i valori di potenze desiderati per ciascuna delle funzioni monopolari e bipolari.

All’accensione, ripristino delle ultime impostazioni utilizzate.

La sezione bipolare deve essere  dotata di indicatori acustici o luminosi del livello di essicazione del tessuto

Regolazione indipendente della potenza di ogni singola funzione senza necessità di modificare il valore della potenza delle altre funzioni della medesima sezione.

Visualizzazione su display (per ciascuna funzione) del valore di potenza impostato.

Sistema  di controllo all'accensione

Sistema di codifica degli errori:

Sistema di calibrazione assistita da microprocessore

Uscite per la sezione monopolare

- uscite per manipolo con comando a pulsanti

-  uscita universale per manipolo con comando a pedale

Uscite per la sezione bipolare

-  uscita per pinza con attivazione manuale

-  uscita per pinza con attivazione a pedale

Sezione APC

Modalità di lavoro

TAGLIO MONOPOLARE

- PURO

- 3 BLEND  (Blend 1 / Blend 2 / Blend 3)

- PULSED CUT attivo in tutti e 4 i modi di taglio

- Sistema Endocut

COAGULO MONOPOLARE

- PIN POINT

- STANDARD

- SPRAY

- PULSED COAG attivo in COAG STANDARD e SPRAY

COAGULO BIPOLARE

- MICRO

- MACRO

- Allarmi

- Allarme acustico e visivo e blocco dell'erogazione di potenza in caso di interruzione del circuito piastra.

- Allarme acustico e visivo e blocco dell'erogazione di potenza nel caso la resistenza misurata fra piastra e paziente non sia compresa nella gamma di valori consentiti e nel caso di aumento di resistenza oltre il  valore memorizzato.

- Allarmi acustici e visivi nel caso di guasto circuitale e visualizzazione del relativo codice errore

- Allarme acustico e visivo nel caso di non corrispondenza fra parametri impostati ed erogati

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in  nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto,  previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (A.Raccuglia  a mezzo portale Consip ).