Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808384  Fax. 091.7808394

Palermo lì  19.06.2017                                                           prot.n.4925/Pr

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER  LA FORNITURA DI VIDEOCOLONSCOPI E VIDEOGASTROSCOPI

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all’acquisto delle apparecchiature  come di seguito specificato, per un importo complessivo di € 200.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla  successiva procedura di gara:

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni  descritte:

n.3 VIDEOCOLONSCOPI:

- Visione HDTV Standard 1080 linee;

- Strumento che supporti la visualizzazione del pattern vascolare di mucosa e sottomucosa e pattern mucosale (caratteristiche di superficie della mucosa);

- Connettore One-Touch per connessione senza necessità di alcun cavo;

- Strumento Water Proof senza necessità di alcun tappo di tenuta;

- Profondità di campo che consenta la messa a fuoco alla minore distanza possibile;

- Angolo di visione il più ampio possibile;

- Possibilità di regolazione manuale della rigidità della sonda;

- Modalità di anticipazione del movimento dell’estremità distale in funzione delle curvature del colon al toccamento;

- Trasmissione della torsione prossimale alla parte distale dello strumento con la minore dispersione possibile;

- Diametro porzione distale≤ 13.2mm;

- Diametro sonda≤12.8mm;

- Canale operativo di ≥3.7 mm;

- Canale di lavaggio ausiliario;

- Lunghezza operativa ≥1600 mm;

n.3 VIDEOGASTROSCOPI di ultima generazione con le seguenti caratteristiche:

Visione frontale ad alta definizione:

- Diametro esterno tubo flessibile compreso tra 9 ed 11 mm

- Canale bioptico ≤ 2,8mm

- Angolazionidel terminale distale:le maggiori possibili nelle varie direzioni

- Lunghezza operativa  ≤ 1030mm

- Campo visivo il maggiore possibile distanza di osservazione ottimale 2-100mm

- Canale ausiliario per il lavaggio forzato della parete

- Visione di cromo-endoscopia elettronica

Gli strumenti endoscopici richiesti, devono essere compatibili con le colonne video di ultima generazione serie 190(Olympus) in dotazione al servizio, ovvero dotati di colonna dedicata comprendente: video processore, fonte luce, monitor e carrello di supporto; Tutti gli strumenti inclusi nella colonna dedicata devono essere di ultima generazione, e devono garantire che i video colonscopi offerti possano offrire tutte le caratteristiche richieste dal capitolato.

Sichiede inoltre che gli endoscopi offerti possiedano tutti gli accessori dedicati, necessari per un utilizzo routinario(manutenzione e disinfezione) specificando la compatibilità con lava strumenti e disinfettanti in dotazione al Servizio(Lavastrumenti Olympus ETD4 ac. Peracetico)

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresi a produrre , ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 30.06.2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Lupo Antonina