Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 25/07/2017   	Prot. 6008/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI SISTEMA MOTORIZZATO A BATTERIA PER CHIRURGIA OSSEA PEDIATRICA PER L’UOC DI ORTOPEDIA PEDIATRICA  DELL’AZIENDA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di sistema motorizzato a batteria per chirurgia ossea pediatrica per l’U.O.C. di Ortopedia Pediatrica dell’Azienda mediante RDO CONSIP, come di seguito specificato, per un importo complessivo di € 25.000,00 iva esclusa, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

N. 2   Manipoli motore monoblocco in alluminio anodizzato con velocità variabile e rotazione avanti/indietro

Le dimensioni del manipolo devono essere contenute e non devono superare i 0,58 kg di massa. La velocità massima nominale non deve  superare i 1500giri/min.

Il manipolo deve offrire la possibilità di utilizzare diversi terminali quali:

- N2 Attacco per fili di dimensioni variabili da 0,,50 mm a 3,2 circa

- N2 Attacco per lama sagittale

- N2 Mandrino di Jacobs con chiave 6,35 mm circa

- N2 Attacco trapano AO piccolo

- N2 Attacco aleatori AO grande

-N 1 Caricabatterie modulare dotato di schermo che fornisce informazioni sullo stato delle batterie: carica, messaggi d’errore.

-N.3 Batterie piccole al litio autoclavabili

-N.3 Batterie grandi al litio autoclavabili

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 10/08/2017 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina