Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 28/02/2018 	Prot.1720/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI SPECIALISTICI PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA PER L’UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di dispositivi specialistici per chirurgia laparoscopica per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

Lotto 1

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linea per insufflazione CO2, con filtro ad elevata impedenza, tratto prossimale doppio dotato d’innesto insufflatore e innesto alla valvola di scarico gas in eccesso, monouso sterile in conf. sterile. | 250 pz |
| 2 | Insufflatore di CO2, avente le seguenti caratteristiche: Pressione intra addominale regolabile da 0-24 mmHg, con sistema di sicurezza che richiede la conferma, del valore impostato, in caso di settaggio, superiore a 15 mmHg, flusso massimo non inferiore a 45 litri/minuto e climatizzazione del gas a 37C°. Regolazione automatica del flusso, range da 2,0 litri a 45 litri/minuto, con step di regolazione +/- di 1 litro. Dotato di sistema di gas in eccesso attuato da valvola esterna dedicata, per la prevenzione della cross contaminazione. Display con comandi Touch Screen, informazioni sullo stato uso in italiano Indicazione del gas residuo, contenuto nella bombola, in minuti, per garantire una sicura autonomia, e indicazione volume totale CO2 | 1 pz |

Lotto 2

| N | Descrizione | Quantità |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kit per irrigazione a aspirazione, con manipolo in plastica trasparente per la verifica di eventuali occlusioni, comandi funzione aspirazione a irrigazione a pulsanti aventi codici colore, i pulsanti devono poter ruotare sul proprio asse per essere impugnati facilmente sia dx/sx, indipendentemente da quale trocar vengano utilizzati, completo di cannula per ispirazione Ø 5,0 mm lunghezza 320 mm la cannula deve poter ruotare sull’asse di 360°, pulsante aspirazione con funzione evacuazione fumi, manipolo dotato di ingresso coassiale con valvola a tenuta per l’introduzione di elettrodi a pinze Ø 3,0 mm, tubolatura per collegamento alle sacche o pompa Irrigazione/aspirazione diametro interno non inferiore a 7 mm, monouso sterile. | 200 pz |
| 2 | Cannule in lega metallica Ø 10,0 mm, lunghezza 320 mm, singolo lume con fori laterali, monouso in conf. sterile | 20 pz |
| 3 | Cannule in lega metallica Ø 5,0 mm, lunghezza 440 mm, singolo lume con fori laterali, monouso in conf. sterile | 30 pz |
| 4 | Cannule in lega metallica Ø 5,0 mm, lunghezza 170 mm, singolo lume con fori laterali, monouso in conf. sterile | 30 pz |
| 5 | Elettrodo punta ago 5,0x450 mm, monouso in conf. sterile. | 5 pz |
| 6 | Elettrodo punta ago 5,0x450 mm, monouso in conf. sterile. | 5 pz |
| 7 | Elettrodo punta ago 5,0x450 mm, monouso in conf. sterile. | 5 pz |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 16/03/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Lupo Antonina