Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

LETTERA DI INVITO

ACQUISTO DI SISTEMA DI MONITORIZZAZIONE DEI POSTI LETTO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE I

CIG N. 74064403A3

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina l’acquisto di sistema di  monitorizzazione dei posti letto di Anestesia e Rianimazione I dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €.195.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia e quantitativi seguenti:

LOTTO 1

CENTRALE DI MONITORAGGIO E MONITOR:

Centrale di monitoraggio paziente composta da n. 10 monitor multiparametrici e unità centrale: il sistema deve essere di ultima generazione composto da monitor posto al posto letto collegati ad una centrale di monitoraggio per la sorveglianza, la revisione e la gestione dei dati.

Caratteristiche monitor:

Monitor modulari di tipo plug & play con moduli separabili dall’unità principale e intercambiabili fino tra tutti i monitor con display da almeno 19” touchscreen. Il display formato 16:9 deve preferibilmente dare la possibilità di scelta dell’orientamento sia verticale che orizzontale e garantire nelle due modalità rispettivamente la visualizzazione di 16 tracce e di 13 tracce in contemporanea. I monitor devono essere capaci di monitorare di base i seguenti parametri:

ECG 12 derivazioni di tipo diagnostico con analisi delle aritmie, tratto ST e QT/QTc in continuo;

SpO2

Respiro

Pressione non invasiva NIBP

2 canali di monitoraggio della temperatura

2 canali di monitoraggio della pressione invasiva IBP

Dovranno essere forniti i seguenti moduli che all’occorrenza verranno inseriti nei monitor:

n.3 Modulo per il monitoraggio emodinamico con tecnologia Picco 2;

n. 8 modulo interfaccia apparecchiatura posto letto(che permette di collegare ventilatori  ecc, al monitor)

n. 8 modulo EtCO2

n.2 modulo EEG a 4 canali

n. 2 Modulo per la misura della saturazione regionale INVOS(o equivalente);

Inoltre devono essere disponibili altri moduli come ad esempio :Modulo Gas, Bis, ecc.

I monitor dovranno essere dotati di memoria interna per potere archiviare almeno 120 ore di trend e 48 ore di full disclosure di tutte le forme d’onda. Per tutti i parametri monitorati dovrà essere possibile impostare degli allarmi di minima e di massima. Tutti i monitor monitorati dovranno essere dotati di batteria interna che garantiscono almeno un’autonomia di 1 ora

Dovranno essere presenti anche tastiere e mouse;

e quindi  porte USB per la connessione di tastiere e mouse, uscita video per la connessione di display secondari e connessione di tastiera e mouse, uscita video per la connessione di display secondari e connessione alla centrale di monitoraggio tramite porta RJ45.

I monitor dovranno essere dotati di software integrati di supporto clinico decisionale relativi alla valutazione emodinamica, della sepsi, al calcolo dello score EWS e MEWS e al calcolo del Glasgow Coma Score.

I monitor multiparametrici devono essere dotati di un PC integrato all’interno dell’unità centrale con sistema operativo Windows 7 sul quale istallare applicativi aziendali quali software per la gestione delle cartelle cliniche, visualizzatori di immagini radiologiche PACS e DICOM e esami di laboratorio LIS.

Il PC integrato potrà condividere il display del monitor posto letto o utilizzare un display secondario ad esso dedicato.

Tutti i monitor multiparametrici (ECG,SPO2,NIBP, 2 TEMP, 2 IBP) dovranno essere dotati di display e batteria, tali moduli di tipo plug and play, all’occorrenza disinserendoli dal monitor principale devono essere utilizzabili per il trasporto intraospedaliero del paziente, il sistema deve memorizzare i dati e, non appena inserito nel monitor principale, scaricare i dati acquisiti .

Il monitor da trasporto integrato dovrà pesare non più di 1,5 Kg

CARATTERISTICHE CENTRALE DI MONITORAGGIO

La centrale di monitoraggio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1)Computer di ultima generazione;

2)capace di collegare fino a 64 monitor

3)dotato di due display da almeno 21.5”

4)capace di centralizzare i monitor tramite rete informatica formato standard TCP/IP

5)dotato di stampante laser di rete

6) dotato di memoria interna per l’archiviazione e il riesame di almeno 240 ore di trend e 240 ore di full disclosure di tutte le forme d’onda.

7)controllo bidirezionale delle funzioni principali dei monitor quali la regolazione e il silenzia mento degli allarmi, ammissione e dismissione dei pazienti e gestione delle stampe.

Possibilità che la centrale supporti connessione remota di PC e dispositivi mobili quli smartphone e tablet tramite rete intranet o internet per la visualizzazione in remoto reale dei dati monitorati.

I sistemi dovranno implementare il protocollo HL7 per la trasmissione dei dati ad altri sistemi informativi ospedalieri e dovranno a loro volta integrare un’ interfaccia al sistema di ammissione ospedaliera per l’importazione dei dati.

SI VALUTERANNO ANCHE SOLUZIONI  EQUIVALENTI

LE OFFERTE DEVONO ESSERE COMPRENSIVE DI FULL RISK PER 24 MESI

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga a corpo di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico (.xls) che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in €195.000,00 nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa”

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico ;

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Si richiede la seguente documentazione tecnica per ogni prodotto

- il nome commerciale e REP

- il codice di identificazione prodotto, della tipologia, della  marca del prodotto, del nome dell’impresa produttrice e del paese d’origine ed eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d’ordine di quest’ultimo ed il codice attribuito ad ogni singolo articolo secondo la Classificazione Nazionale dei dispositivi medici (CND), Decreto 22 Settembre 2005;

- il taglio delle confezioni offerte;

- eventuali annotazioni.

- schede tecniche originali del produttore, contenenti le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti redatte in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua italiana..

- Data di introduzione sul mercato e quella di introduzione sul mercato italiano, se diversa dalla precedente;

- Eventuali avvertenze per l’uso e lo stoccaggio;

- Foglio illustrativo presente nella confezione del dispositivo medico con le istruzioni per l’uso in lingua italiana;

- Copia dell’etichetta.

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file excel contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa nelle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale dovrà essere consegnato ogni settimana di venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato al Servizio di Farmacia, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando .

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (A.Raccuglia  a mezzo portale Consip ).