Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA TRAMITE RDO  PER L’APPALTO RIGUARDANTE LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER TEST CARDIOPOLMONARE E  TILT TEST

Art. 1) Oggetto.

Il presente capitolato disciplina la procedura tramite RDO  per l’appalto riguardante la fornitura di apparecchiature per test cardiopolmonare e  tilt test  -  (elettrocardiografo, modulo ergo spiro, tappeto rotante medicale elettronico ammortizzato, lettino per tilt test,  computer di gestione del sistema con monitor, elettrocardiografo con monitor e software di gestione) per la U.O.S.D. di cardiologia Pediatrica di questa AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo posto a base d’asta pari ad €. 73.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia seguente:

CARATTERISTICHE TECNICHE

LOTTO 1 – CIG:74166973FB -  IMPORTO A BASE D’ASTA € 43.000,00

- TEST DA SFORZO CARDIOPOLMONARE

- Elettrocardiografo (NO Personal Computer) computerizzato, completamente carrellato;

- doppio monitor SVGA minimo da 19" a colori ad alta definizione per la rappresentazione di almeno 10 sec delle 12 tracce ECG simultaneamente e delle curve spirometriche

- Sistema operativo in ambiente Windows Professional

- Stampante termica integrata per la stampa dell'ECG in tempo reale sia in automatico che in manuale, ad alta risoluzione, su carta termica formato A4

- Tastiera integrata alla stazione di lavoro che consente ad un solo operatore di gestire la prova

- Visualizzazione simultanea delle tracce Ecg, i Dati da Sforzo

- Disco Fisso interno minimo da 3 GB e DVD RW per archivio

- L'elettrocardiografo deve consentire la registrazione ECG di 12 derivazioni ECG simultanee con campionamento minimo a 4000 Hz per canale con possibilità di stampare in modo manuale le

tracce ECG da 3 a 12 tracce con scelta della velocità di scorrimento da 5 a 50 mm/sec ed in modo automatico le tracce 25 e 50 mm/sec.

- Software interpretazione ECG di base adulti, pediatrico e neonatale.

- Gestione diretta per il controllo automatico della prova da sforzo (ergometri e pressurometro) con protocolli di lavoro memorizzabili; sulla base dei criteri scelti dal medico.

- Analisi dello slivellamento del tratto ST per tutte le 12 derivazioni.

- Sullo schermo SVGA devono essere rappresentati i dati paziente, i dati numerici, i parametri ed i grafici relativi alla prova in corso 12 Tracce Ecg tempo reale - QRS amplificato - Trend ST 12 Derivazioni - Carico - P.A. rilevata in modo automatico

- Memorizzazione di tutto l'esame con rianalisi delle prove da sforzo ECG eseguita, selezionando nuovi parametri per la misurazione ST consentendo l'operatore di controllare e validare l'esame.

- MODULO ERGOSPIRO integrato

- analisi respiro per respiro senza recipiente di mescolamento,

- calibrazione totalmente automatica degli analizzatori dei gas,

- misurazione completa della spirometria e dei volumi di flusso separatamente o durante la ergospirometria,

- possibilità di modificare manualmente i marker per la soglia anaerobica in ogni grafico,

- esportazione e rielaborazione dati con qualsiasi programma di calcolo a tabelle come, ad esempio, Microsoft Excel

- Possibilità di inserire modulo interno per spirometrici di base.

TAPPETO ROTANTE MEDICALE ELETTRONICO AMMORTIZZATO

- deve prevedere collegamento all'elettrocardiografo (Vedi Sopra) dal quale è possibile impostare avvio, stop, velocità e pendenza;

- Dispositivi di sicurezza che controllano eventuali anomalie,

- possibilità di blocco in emergenza

- rallentamento graduato in caso di interruzione della tensione di rete

- Inclinazione da 0 a 20% massimo con incrementi di 0,5% Velocità da 0,5 a 20 KM/h con incrementi di 0,2 Km/h

LOTTO 2 – CIG: 7416705A93 IMPORTO A BASE D’ASTA € 30.000,00

- TILT TEST

Lettino per tilt con le seguenti caratteristiche:

- Ruote nr 4 Ø mm 80 di cui 2 girevoli con freno

- Stazionamento nr 4 piedini per livellamento e stazionamento

- Sicurezza - dispositivo manuale per la movimentazione con volantino del piano in assenza di tensione;

- nr 3-4 cinture di contenimento a sblocco rapido per adulti e bambini;

- switch di fine corsa;

- perimetro di sicurezza con fotocellule;

- ritorno rapido in clinostatismo e/o Trendelemburg;

- Visualizzazione in gradi tramite PC con lettura all'unità di grado;

- Comandi Tramite tastiera PC + supplementari + manuali da colonna nr 1 Ortostatismo + 90° Trendelemburg - 30°

Computer di gestione del sistema, con monitor

Elettrocardiografo 12 canali in simultanea, con monitor

Software di gestione:

- visualizzazione angolo di tilt;

- impostazione parametri azionamento;

- impostazione parametri di comunicazione;

- controllo elettronico angolo di Tilt;

- ritorno rapido in clinostatismo e/o trendelemburg;

- azzeramento automatico dell'asse (0°);

- comandi manuali di movimentazione;

- indicazioni di stato del sistema;

- indicatore movimento piano dinamico;

- memorizzazione protocolli di tilt;

- archivio informatico pazienti;

- stampa report.

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Training personale se necessario e richiesto

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

    - Documentazione richiesta nell’allegato “A”

    - il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

    - il documento “Allegato B” che dovrà essere compilato dall’impresa offerente.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando un modello di documento Word da denominare “Dettaglio Tecnico/Economico da allegare nella busta economica.

Per presentare la propria proposta, ciascuna impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alla RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche del COSTRUTTORE,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants, manuali d’uso e/o libretto istruzione del COSTRUTTORE etc,  per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine;

Relazione tecnica con riportato la corrispondenza di quanto richiesto, con indicazione della pagina, nella scheda tecnica del costruttore e/o manuali d’uso / libretto istruzione del costruttore

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per materiali forniti “ chiavi in mano” direttamente presso la UOSD di Cardiologia Pediatrica di questa A.O.R. previo accordi con delegato della UOC Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, , ecc.  ), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare nell’offerta economica che i prezzi offerti nella presente procedura non sono superiori a quelli già praticati nell'anno 2016 e 2017 alle altre Aziende Sanitarie Regionali" e dovranno essere prodotte almeno due quotazioni negoziate con dette Aziende tra il 2015, 2016 e 2017.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato di questa AOR.

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

I materiali dovranno essere consegnati dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale assegnato, che effettuerà il collaudo e controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Il periodo di garanzia, non deve essere inferiore a 24 mesi.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando nel cui contesto la presente richiesta di offerta è pubblicata.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” a mezzo portale Consip.