Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 03/04/2018	Prot. 2664/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI AGHI PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE/PERIDURALE PER L’UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. CERVELLO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’acquisto di aghi per anestesia combinata spinale/peridurale per l’UOC di Anestesia e Rianimazione P.O. Cervello mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

N. 100 Sistema Minipack Spino/Epidurale CSEcure aventi le seguenti caratteristiche:

Il Set del Sistema Spinale /Epidurale Portex contiene, in un’unica confezione blister sterile:

- Ago di Tuohy 16G – 18G lunghezze disponibili da 80 mm (con mandrino in nylon). Dotato di impugnatura con aletta staccabile, codice colore (azzurro per 16G e blu per 18G) sensibilità durante l’avanzamento nei tessuti e legamenti fino all’identificazione dello spazio epidurale. Da 30mm dalla punta e per tutta la sua lunghezza devono essere riportate marcature di riferimento lunghe 10mm per agevolare il controllo della profondità di inserimento. Il dispositivo dee assicurare una perfetta connessione con il cono dell’ago spinale.

- Dispositivo a perdita di resistenza, per il reperimento dello spazio epidurale costituito da una speciale siringa monouso a bassissimo coefficiente di attrito tra corpo e stantuffo con scorrevolezza ottimale.

- Catetere, disponibile nella versione trasparente con punta chiusa traumatica e fori laterali disposti elicoidalmente per un’ottimale somministrazione del farmaco anestetico (16G – 18G). il catetere è marcato da5 a 15 mm ogni centimetro; due marcature di riferimento a 10 cm indicano quando la punta del catetere è in corrispondenza della punta dell’ago Tuohy.

- Connettore, Epifuse ad alette e attacco Luer Lock, con bloccaggio reversibile.

- Filtro piatto, con membrana da 0,2 micron adatto alla microfiltrazione batterica e particellare, con attacchi Luer Lock e possibilità di aspirazione/iniezione previene ogni eventuale contaminazione del farmaco durante la somministrazione.

- Ago spinale 26G atraumatico con mandrino in acciaio, cono trasparente per individuazione del liquor disponibile nelle versioni con punta a lancia o punta a matita.

N. 100 Sistemi di fissaggio cutaneo per cateteri epidurali aventi le seguenti caratteristiche:

- Costituito da spugna morbida ipoallergenica ed idrorepellente sul quale è montato un sistema a clamp per il fissaggio del catetere epidurale. Tale sistema deve assicurare il bloccaggio del catetere nella posizione desiderata, impedendone oghi possibile movimento di torsione e, quindi, di occlusione.

- Sistema di fissaggio trasparente per monitorare il punto di uscita del catetere.

- Materiale latex free.

- Misure richieste 16-17-17 G.

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 18/04/2018 a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

IL RESPONSABILE DELLA UOC

PROVVEDITORATO

(Dr.ssa A. Lupo)