Azienda Ospedaliera

OSPEDALI  RIUNITI  VILLA SOFIA – CERVELLO

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146  Palermo - Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7804735

E-MAIL: approvvigionamenti@villasofia.it        PEC: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

LETTERA DI INVITO

FORNITURA DI ATTREZZATURA PER IL LABORATORIO DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA – NUMERO GARA: 7058365

Art. 1) Oggetto.

La presenta lettera  disciplina la fornitura di attrezzatura per il laboratorio di Procreazione Medicalmente Assistita all’AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, per un importo complessivo posto a base d’asta pari ad €. 75.000,00 = I.V.A. ESCLUSA, nella tipologia   seguente:

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

LOTTO 1 -  GIG: 7459374627 -  BASE D’ASTA € 35.000,00 escluso iva

N. 1 Banco a parete da cm 180x80x90/210h.

DISEGNO costituito da:

N.1 Modulo tecnico porta servizi monofronte da cm 180x5x90/210h

N.1 Banco a parete, da cm 150x80x90/210h

DISEGNO costituito da:

N. 1 Modulo tecnico porta monofronte da cm 150x5x90/210h

N. 1 Coppia spalle cm2+2x71,5x86h

N. 1 Coppia Carter terminali cm 86h  1 telaio

N. 1 Piano di lavoro laminato plastico cm 180x75

N. 1 Mobiletto ignifugo cm 60x50x76h ripiano interno; base in acciaio, 4 ruote, 2 con freno.

N. 1 Panca per spogliatoio sanitario da posizionare in zona filtro realizzata in materiale inossidabile e ignifugo. Lunghezza 60cm.

N. 1 Sistema digitale di monitoraggio ambientale e delle strumentazioni per il monitoraggio di:

Temperatura (sonde per n. 1 ambiente)

Umidità (sonde per n. 1 ambiente)

Livello di Ossigeno (sonde per n. 1 ambiente)

CO² ambientale (sonde per n. 1 ambiente)

Con registrazione informatica dei parametri

Allarmi visivi e sonori in loco

Possibilità di collegamento ai sistemi di allarme di incubatori e frigorifero

Invio automatico di messaggio di allarme tramite e.mail.

Possibilità di accesso remoto (tramite PC o Smartphone) via internet alla centralina per la visualizzazione dei parametri ambientali.

Collegamento a n° 4 incubatori e al frigorifero per monitoraggio allarmi

Il sistema deve essere dotato di doppia alimentazione per i trasmettitori/data logger: a batteria e da rete elettrica -trasmettitori/ datalogger con memoria interna di almeno 14.000 punti

Database relazionale di tipo SQL (linguaggio standardizzato per database basati sul modello relazionale progettato per creare e modificare schemi di database) per potere inserire, modificare e gestire dati memorizzati; interrogare i dati memorizzati.

N. 1 Termostato da banco a 37°C

Struttura esterna in lamiera d'acciaio zincata e verniciata e, camera interna ed elementi v riscaldanti, in acciaio inox 1.4016 / AISI 430, con angoli arrotondati. Termoregolatore elettronico ad azione P.I.D. controllo a microprocessore con tasti av sfioramento e display a fluorescenza. Porta supplementare interna in vetro. Sistema di sicurezza per protezione da sovratemperatura in caso di guasto del regolatore. Timer programmabile con funzione di accensione o spegnimento fino a 99h99min. Ventilazione naturale per convezione. Interfaccia RS232. Campo di temperatura: Ta+5°C +75°C. N. 2 ripiani in dotazione, perforati in acciaio inox tipo 1.4301. Massimo numero di ripiani 13, con posizione regolabile in altezza. Volume interno: 75 litri. Dimensioni interne: 354 x 508 x 414 mm (L x H x P). Dimensioni esterne: 530 x 720 x 565 mm (L x H x P) conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle seguenti norme e direttive: 'DIN EN 61010 - 1, DIN EN 61010 - 2 - 010 • Direttiva bassa tensione 2006/95/CE • Direttiva EMC 2004/108/C

N. 1 dewar contenitore criogenico per azoto liquido capacità L 5

LOTTO 2 -  GIG: 7459399AC7 - BASE D’ASTA € 20.000,00 escluso iva

N. 1 Microscopio diritto con ottica corretta all'infinito in campo chiaro e contrasto di fase predisposto per fluorescenza.

Microscopio con tubo di osservazione binoculare con coppia di oculari 10 x 20 regolabili

Revolver portaobiettivi a 5 posizioni con corredo ottico composto da:

Ob.planare 10x a contrasto di fase

Ob.planare 20x a contrasto di fase e a lunga distanza di lavoro per camera di Makler

Ob.planare 40x

Ob.planare l00x oel

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase completo degli anelli di fase.

Sistema di illuminazione con lampada a led

Camera di makler composta da una base metallica ed un vetrino copri oggetto su cui depositare il campione.

Il microscopio deve comprendere anche una camera digitale integrata nello stativo senza utilizzo di uscite periferiche con trasmissione anche wi fi ed n 1 ipad per il collegamento.

N. 1 tavolino antivibrante

Il corpo esterno è realizzato con pannelli di nobilitato decorativo ignifugo, spessore nominale mm 19, bordato su tutti i lati con nastro di PVC / ABS. Vano frontale per postazione di lavoro seduta. Il piano di lavoro è in laminato plastico ignifugo (EN 13501-1 classe B-s2, d0), spessore mm 30 con bordatura in PVC stondato. La struttura interna al mobile realizzata in acciaio tubolare, sezione mm 40x40 con piedini indipendenti e livellabili. Blocchi antivibranti CAU interposti tra la struttura metallica e la piastra in marmo. Parte centrale finestrata con lastra in rialzo. Piastra in marmo spessore mm 40, dimensione cm 35x52

LOTTO 3 -  GIG: 74594168CF - BASE D’ASTA € 10.000,00 escluso iva

N. 1 Centrifuga da laboratorio non refrigerata di media capacità

Velocità massima della centrifuga di circa 15.000 rpm (25.000 xg)

Capacità massima della centrifuga di 1,6 litri

Rotore oscillante completo di bucket e coperchi per di adattatori con capacità di almeno 20 posti per provette da 15ml e con una velocità massima di almeno 5.500rpm (circa 5.550xg)

Motore ad induzione senza spazzole esente da manutenzione

9 profili in accelerazione e 10 in frenata

Almeno 5 programmi memorizzabili

Chiusura coperchio motorizzata e di sicurezza

Controllo con microprocessore e display digitale con inserimento dati mediante tastiera a membrana

Calcolo automatico della forza di gravità e possibilità di inserire direttamente il valore Tasto per corse brevi

Riconoscimento automatico del rotore in uso

Sensore di sbilanciamento con soglia di intervento in funzione del rotore utilizzato

Display con visualizzazione contemporanea dei dati impostati e di quelli durante la corsa di lavoro

Aggancio e sgancio rapido dei rotori mediante la pressione di un pulsante in totale sicurezza e senza l'uso di attrezzi

Coperchi certificati per il biocontenimento apribili facilmente con una sola mano

Possibilità di utilizzare rotori ad angolo fisso in fibra di carbonio

Garanzia 24 mesi full risk

Certificata con il marchio CE ed il marchio IVD (con indicazione di RDM e CND)

L' azienda aggiudicatrice, al fine di rendere immediatamente operativo il luogo di lavoro dovrà effettuare la decontaminazione del laboratorio con prodotti non tossici ed in grado di abbattere di 6 logaritmi la carica batterica.

LOTTO 4 -  GIG: 745943045E - BASE D’ASTA € 10.000,00 escluso iva

N.1 Pompa di Craft digitale

Ridotta manutenzione, semplice e sicura con il controllo dell'aspirazione mediante pedale.

Silenziosa, controllo valore massimo aspirazione manuale.

Vuoto regolabile nel range da 0-400 mmHg per un controllo totale durante il prelievo degli ovociti Valvola di sicurezza per evitare che il liquido fluisca all'interno della camera di vuoto

Prodotta secondo gli standard BS5724 Classe I.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

L’Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi  sopra indicati non impegnano l’Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell’art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l’entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell’Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere l’Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

La consegna, comprensiva di montaggio e collaudo,  deve essere effettuata a regola d’arte presso i locali della UU.OO. richiedente  e si intende onnicomprensivo, “chiavi in mano”.

La consegna deve essere concordata con il Magazzino Rifornimenti di questa A.O.R. e deve essere eseguita a regola d’arte e conforme alla normativa vigente.

Art 2) Modalità di Risposta alla Richiesta di Offerta

Per agevolare la formulazione della Proposta da parte delle imprese invitate, la presente RdO è stata

predisposta utilizzando la riga generica di offerta disponibile nell’ambito della procedura dell’RDO semplificata, integrata dai seguenti documenti allegati:

· il presente documento che disciplina le Condizioni Particolari di Fornitura

· il documento “Dettaglio Tecnico/Economico che dovrà essere compilato dall’impresa offerente per fornire gli elementi di dettaglio tecnico ed economico della proposta.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l’impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà pertanto essere composta da:

· offerta economica complessiva sul totale della fornitura, da formulare immettendo a sistema il valore in € nel campo “Prezzo unitario IVA esclusa” e selezionando come codice articolo Fornitore quello relativo alla riga unica della merceologia di interesse.

· dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il dettaglio dei codici dei prodotti offerti e dei relativi prezzi unitari, da inviare in allegato (firmato digitalmente, attraverso la funzione “Aggiungi

Allegati”) alla proposta utilizzando il modello di documento “Dettaglio Tecnico/Economico

Per presentare la propria proposta, l’impresa invitata dovrà necessariamente rispondere attraverso la riga unica pubblicata a catalogo e rispondente alla categoria merceologica oggetto dell’RDO. Nel caso in cui sia necessario procedere all’integrazione del catalogo, l’impresa dovrà richiedere l’aggiunta della specifica riga unica direttamente a Consip a mezzo comunicazione, firmata digitalmente, da inviare alla casella di posta elettronica del bando di interesse unitamente alla “richiesta d’integrazione urgente per RdO”.

In conformità a quanto stabilito all’art. 38, comma 3, delle Regole di accesso al Mercato “il Fornitore Abilitato, esclusivamente nei casi previsti dagli specifici Capitolati Tecnici e ove richiesto dal Punto Ordinante, potrà rispondere alle RDO, anche attraverso beni o servizi non abilitati, ma comunque rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. In tali casi, l’Offerta di beni o servizi aventi caratteristiche e/o requisiti non conformi a quanto espressamente indicato nel Capitolato tecnico, costituisce violazione delle presenti Regole.

Art. 3) Criterio di Aggiudicazione

La ditta dovrà riportare accanto a ciascun articolo, indicato negli allegati, il prezzo unitario, nonché complessivo e il costo totale della fornitura. L’aggiudicazione avverrà, per la globalità del lotto, in favore della ditta che presenterà il prezzo più basso, previa verifica della conformità dei prodotti offerti.

Verranno escluse le ditte che non offriranno TUTTE LE CARATTERISTICHE descritte  nel lotto o ne offriranno anche uno solo non conforme a quanto richiesto.

Si richiede la seguente documentazione:

Schede tecniche del COSTRUTTORE,  in lingua italiana del prodotto oggetto dell’R.D.O con depliants, manuali d’uso e/o libretto istruzione del COSTRUTTORE etc,  per la migliore illustrazione di quanto offerto e quanto altro ritenuto idoneo per lo stesso fine, nonché relazione tecnica nella quale sono evidenziate le caratteristiche tecniche richieste e la corrispondenza nelle schede tecniche e/o manuali d’uso;

Certificazioni previste dalla normativa vigente rilasciate dal costruttore

Verranno altresì escluse le ditte che non produrranno, unitamente all’offerta, il file contenente il dettaglio tecnico economico.

In caso di più offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n.827. La gara sarà aggiudicata anche se in presenza di una sola offerta valida

Art. 4) Prezzi offerti.

I prezzi offerti si intendono per merce resa, montata e collaudata nei locali delle UU.OO. della AZIENDA OSPEDALIERA “Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello”, come indicato nell’ordine, franca di ogni onere e qualsiasi spesa (trasporto, installazione, collaudo, ecc.), IVA esclusa.

I prezzi contrattuali si intendono invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che il fornitore non abbia comunque considerato, riferiti a ciascun articolo nell'unità di misura indicata, al netto dell’IVA.

Le ditte partecipanti dovranno dichiarare nell’offerta economica che i prezzi offerti nella presente procedura non sono superiori a quelli già praticati nell'anno 2016 e 2017 alle altre Aziende Sanitarie Regionali" e dovranno essere prodotte almeno due quotazioni negoziate con dette Aziende tra il 2015, 2016 e 2017.

Art. 5) Obblighi contrattuali.

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, contestazioni, ecc.) saranno autonomamente gestiti dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello

Art. 6) Ordini, controlli qualitativi e quantitativi.

I beni in questione devono essere consegnati direttamente presso le UU.OO. richiedenti previo accordi con il Magazzino Rifornimenti entro 20 giorni dal ricevimento dell’ordine per corrispondenza o per fax o mail, salvo concordato diversamente.

All’atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo e collaudato dall’incaricato dell’Azienda Ospedaliera.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda Ospedaliera non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese,  con l’obbligo di restituire nel tempo indicato dall’Azienda Ospedaliera il bene corrispondente nella qualità.

Gli ordinativi verranno inoltrati in conformità alle proprie esigenze di fornitura dall’Unità Operativa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello.

Il materiale potrà essere consegnato dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale dell’AOR, preposto al controllo.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili all'atto della consegna.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti al loro imballaggio originario, ed il fornitore stesso dovrà provvedere alla sostituzione, entro cinque giorni, con materiale idoneo.

Art. 7) Fatturazione e pagamenti

L’importo delle fatture verrà corrisposto secondo la normativa.

Il pagamento delle fatture è subordinato al rispetto integrale delle condizioni commerciali e delle obbligazioni contratte a favore di questa Società.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Qualora la ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata AR.

Art. 8) Contestazioni, controversie ed inadempienze contrattuali.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà provvedere, al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo.

Per ritardo nella consegna superiore ad un mese dalla data di emissione del buono d'ordine, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello potrà dichiarare risolto il contratto, senza obbligo di diffida o altro atto giudiziale, incamerando l'eventuale cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

La ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.

Non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Dopo due contestazioni scritte per consegne quantitativamente e/o qualitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, o non rispettanti i termini di consegna, l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di giorni 15 da darsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il fornitore dovrà rispondere di qualsiasi danno che potesse dipendere dalla fornitura non conforme ai requisiti o alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve con provvedimento motivato dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate più di tre penalità;

b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto;

c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;

d) in caso di cessazione di attività conseguente a concordato preventivo, di fallimento o ad atti di sequestro o di pignoramento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

Art. 10) Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente il foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Appaltatore  dichiara di conoscere ed approvare le seguenti clausole espressamente previste agli : art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11.

Per quant’altro non regolamentato dalle presenti “Condizioni particolari di fornitura” si rinvia alle “Condizioni generali di fornitura” del bando BENI.

La partecipazione delle ditte invitate comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato.

Per eventuali chiarimenti, codesta spettabile ditta potrà rivolgersi all’Unità Operativa Complessa Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” (a mezzo portale Consip).

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è la Dott.ssa Carmela Fazio