Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

Settore Provveditorato

Tel. 091.7808305  Fax. 091.7808394

Palermo lì 07/06/2018	Prot. 4507/PR

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA  PER VENTIDUE MESI DI  POMPE VOLUMETRICHE D’INFUSIONE E RELATIVI SETS PER LE UU.OO.CC. DELL’AZIENDA.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere alla fornitura per ventidue mesi di pompe volumetriche d’infusione e relativi sets per le UUOOCC dell’Azienda mediante (MEPA CONSIP), come di seguito specificato si chiede a tutte le  ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE PER SETS PER INFUSIONE PARENTERALE CON SERVICE GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE

VOCE 1 Sets per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe ad una via

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set monouso, sterile in PVC (privo di ftalati) o poliuretano o altro materiale idoneo all’utilizzo costituito da perforatore con filtro antibatterico, camera di gocciolamento con punto di iniezione a valle; | 7.320 sets |
| 2 | Set per infusione lipidi in PVC privo di ftalati o poliuretano o altro materiale idoneo con punto di iniezione a valle | 924 sets |
| 3 | Set opachi per infusione di farmaci fotosensibili in polietilene o altro materiale idoneo con rivestimento esterno in PVC o altro materiale idoneo. | 1.826 sets |
| 4 | Set per infusione di sangue ed emoderivati con filtro da 200 micron circa. | 924 sets |
| La ditta aggiudicataria del presente lotto dovrà fornire per il periodo di validità contrattuale il service gratuito di n. 100 pompe nuove con le seguenti caratteristiche: Meccanismo volumetrico o peristaltico; Peso non superiore a 1 kg; Autotest iniziale; Blocco tastiera per evitare modifiche involontarie; Velocità infusione da 1 a 999 ml/h; Visualizzazione della velocità di infusione e del volume erogato; Pressione volumetrica +/-5%; Munita di allarmi (sonori e visivi quali: occlusione – distale e prossimale – fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d’aria, guasti o anomalie pompa); Munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l’accidentale flusso libero; Consentire il cambio della velocità di infusione senza la sospensione dell’infusione; Facilità di montaggio sets; Alimentazione a rete e batteria (con autonomia minima di almeno 12 ore a 100/125 ml/h, in modo da poter garantire il corretto funzionamento anche in caso di trasferimenti di azienti; Munita i sistemi di aggancio a palo barra; Rispondenti alle normative di leggi vigenti in materia; La ditta aggiudicataria dovrà garantire ‘assistenza, manutenzione ed addestramento del personale infermieristico e medico gratuito per tutta la durata della fornitura; Il rapporto di manutenzione delle pompe sarà effettuato dalla ditta aggiudicatrice direttamente nel reparto richiedente |

VOCE 2 Sets per infusione parenterale con service gratuito delle relative pompe a due vie

| N | DESCRIZIONE | QUANTITA’ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Set monouso, sterile in PVC (privo di ftalati) o poliuretano o altro materiale idoneo all’utilizzo costituito da perforatore con filtro antibatterico, camera di gocciolamento con punto di iniezione a valle; | 12.826 sets |
| 2 | Set per infusione lipidi in PVC privo di ftalati o poliuretano o altro materiale idoneo | 1.660 sets |
| 3 | Set opachi per infusione di farmaci fotosensibili in polietilene o altro materiale idoneo con rivestimento esterno in PVC o altro materiale idoneo. | 5.500 sets |
| 4 | Set per infusione di sangue ed emoderivati con filtro da 200 micron circa. | 1.660 sets |
| 5 | Deflussore oscurato a quattro vie per la somministrazione di farmaci antiblastici disposte lateralmente da utilizzare per la somministrazione di farmaci in sequenza dotate di valvola bidirezionale auto-sigillanti | 1.660 sets |
| La ditta aggiudicataria del presente lotto dovrà fornire per il periodo di validità contrattuale il service gratuito di n. 150 pompe nuove con le seguenti caratteristiche: Meccanismo volumetrico o peristaltico; Peso non superiore a 5 kg; Essere a corpo unico ed avere un unico cavo di collegamento alla rete elettrica; Operare con velocità d’infusione indipendentemente regolabile per ciascuna via (no piggyback); Autotest iniziale; Blocco tastiera per evitare modifiche involontarie; Velocità infusione da 1 a 999 ml/h; Visualizzazione della velocità di infusione e del volume erogato; Pressione volumetrica +/-5%; Munita di allarmi (sonori e visivi quali: occlusione – distale e prossimale – fine infusione, batteria esaurita, rivelazione eventuali bolle d’aria, guasti o anomalie pompa); Munita di sistema (elettronico o meccanico) che impedisca l’accidentale flusso libero; Consentire il cambio della velocità di infusione senza la sospensione dell’infusione; Consentire la gestione di terapie diverse quali: calcolo dose, dose di carico (bolo + continua) e multifase (varie fasi di terapia a diversi volumi e velocità); Facilità di montaggio sets; Alimentazione a rete e batteria (con autonomia minima di almeno 3 ore a 100/125 ml/h, in modo da poter garantire il corretto funzionamento anche in caso di trasferimenti di azienti; Munita i sistemi di aggancio a palo barra; Rispondenti alle normative di leggi vigenti in materia; La ditta aggiudicataria dovrà garantire ‘assistenza, manutenzione ed addestramento del personale infermieristico e medico gratuito per tutta la durata della fornitura; Il rapporto di manutenzione delle pompe sarà effettuato dalla ditta aggiudicatrice direttamente nel reparto richiedente Specificare se la pompa offerta utilizza due sets di infusione per garantire due vie di infusione a diversa programmazione in simultanea, o se utilizza un solo set di infusione per garantire due vie di infusione a diversa programmazione in simultanea gestite dalla pompa senza intervento di un operatore, e indicare nell’offerta economica il prezzo medio per singola via. |

Si prega di indicare

- Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

- Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito;

- Prezzo indicativo di mercato.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 21/06/2018  a mezzo mail all’indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all’indirizzo caterina.ciulla@villasofia.it. Si precisa che il mancato invio delle segnalazioni ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnalati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Direttore Amministrativo ad interim

Direttore UOC Provveditorato

Dr.ssa N. Virga