Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231  Fax. 091.7808394

Prot.   14388/5-comm	Palermo   02.07.2018

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI SANITARI SPECIALISTICI PER NEONATOLOGIA E PEDIATRIA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO  – UNITA’ OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233  – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808384 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento della fornitura dei seguenti presidi sanitari specialistici per neonatologia e pediatria rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo procedura aperta  per addivenire alla fornitura in questione:

- SISTEMA PER EXANGUINOTRASFUSIONE

| Descrizione |  | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- | --- |
| Kit Exanguino-trasfusione |  | Set monouso sterile per trasfusione completa composto da: n. due cateteri in PVC radiopachi Ch 5 e CH 7, due siringhe da 20 ml, una siringa da 10 ml, un ago G25, compresse di garza, guanti, un contenitore in PVC, un dispositivo per la trasfusione, un rubinetto a quattro vie con tappo perforabile, tubo per lo smaltimento del sangue, telino sfenestrato, una tabella di controllo. | 120 |

- CATETERI PER  VASI OMBELICALI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 3,5 | Sterili, centimetrati con indicazione numerica ad ogni centimetro, in poliuretano trasparente, punta circolare atraumatica, radiopachi, resistenti ai lipidi, morbidi, termosensibili; indicati per prelievi , rilievi pressori, infusioni e trasfusioni e per l’utilizzo prolungato. Indicatore di profondità centimetrato, connessione luer lock, privo di lattice, compatibile con farmaci, disinfettanti, tessuti e liquidi biologici | 1.400 |
| Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 5 |  | 200 |
| Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 2,5 |  | 500 |
| Cateteri ombelicali a due lumi | Sterili, a doppia via, in poliuretano trasparente, centimetrati con indicazione numerica ad ogni centimetro, radiopachi, punta circolare traumatica, indicati per prelievi , rilievi pressori, infusioni e trasfusioni e per l’utilizzo prolungato, privi di lattice, compatibili con farmaci, disinfettanti, tessuti e liquidi biologici, D. 1.4mm -04Fr, L20cm | 100 |

- SISTEMA INCANNULAMENTO VASI PROFONDI TRAMITE VASI PERIFERICI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cateteri percutanei neonatali 1 Fr | Catetere sterile percutaneo centimetrato neonatale in poliuretano G28 (1Fr), flusso 1ml/min. adatto per la nutrizione parenterale e la somministrazione di farmaci, di ridotte dimensioni per l’utilizzo nei prematuri di peso inferiore al KG 0,35mmx200mm, con ago metallico apribile 0,7x18mm | 1.000 |
| Cateteri per cutanei neonatali 2 Fr | Catetere sterile in PUR radiopaco con ago ad alette D 1,5 L 25mm, G20(2Fr), L 30 cm, mm0,2x0,6, con split cannula introduttore, aletta di fissaggio e prolunga distale e prossimale integrale completa con cono luer-lock | 200 |

- SISTEMA DI FISSAGGIO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Dispositivi di fissaggio per cateteri | Combinazione di poliesteri e poliuretani, ad elevata adesività e trasparenza per il costante monitoraggio del sito di entrata dell’ago e la totale impermeabilizzazione della medicazione ai liquidi ed ai microrganismi, traspirante, munite si alette non adesive per garantire l’applicazione anche con l’uso di guanti, latex free | 1.500 |

- SISTEMI DI FISSAGGIO cateteri ombelicali

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Dispositivo di fissaggio per cateteri ombelicali | Dispositivo per fissaggio del catetere ombelicale con base di idrocolloide adesiva, sterile , con dorso in tyvek flessibile, che assicura il posizionamento dei cateteri con qualsiasi angolatura | 1.000 |

- SISTEMA DI RIMOZIONE CATETERI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Solvente per la rimozione | Solvente per la rimozione indolore di medicazioni, atossico e ipoallergenico, non irritante | 300 conf. |

- SET DI COLLEGAMENTO e  RUBINETTI A TRE VIE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Prolunghe lunghezza 25 cm, cap. 1,5ml circa | Prolunga polivalente in triplice strato con raccordi luer lock maschio/femmina, diam int. 2.5mm circa, in materiale atossico e compatibile con prodotti farmaceutici disinfettanti e soluzioni infusionali, senza alcun componente in lattice, testata a 10kg/cm2(145psi) , in confezione singola sterile | 600 |
| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| Rubinetti a tre vie | Antisvitamento, ruotante a 360 gradi, con ghiera a scatti, resistente ai lipidi, latex free | 1000 |

- PROLUNGHE SPECIALI E OTTURATORI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Prolunga con rubinetto a 3 vie | attacchi LL maschio rotante e sistema needless di sicurezza trasparente valvolato per l’accesso vascolare già collegato sulla via estemporanea del rubinetto, prolunga in PE da 30 cm per collegamento al catetere | 600 |

Sistemi di sicurezza a connessione universale a circuito chiuso per accessi vascolari

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Connettori universali senza anello | Non meccanico ad unico componente anticontaminazione; per linee endovenose ed endoarteriose e per la gestione asettica multidose di fluidi, farmaci e soluzioni , senza utilizzo di aghi. Costituito da : contenitore in polimero medicale, raccordabile con attacco luer-lock, resistente alla pressione idrostatica ed a quella arteriosa; sigillo comprimibilein silicone luer femmina, privo di molle, condotto fluidica in policarbonato, con apice adue fori, deflusso del condotto 16G per captazione, senza alcun componente in lattice | 1.000 |

- SISTEMA INFUSIONALE VASI SUPERFICIALI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Aghi a farfalla 25G | Sterile, monouso, per prelievi ed infusioni, privo di lattice; ago con punta affilata e con angolatura corta indolore, corpo sottile, allineato con le alette a superficie larga e dotate di codice colore; tubo di raccordo trasparente, flessibile con fermo di sicurezza (luer lock) | 35.000 |
| Aghi a farfalla 25 short | Come sopra | 15.000 |
| Aghi a farfalla 27 | Come sopra | 2.000 |
| Aghi a farfalla 27 short | Come sopra | 2.000 |

- AGHI CANNULA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Aghi cannula G24 | Cannule venose in teflon, a doppia via per terapia infusionale, con ago in acciaio inox a punta ben penetrante, a duplice svasatura, per facilitare il passaggio attraverso la parete venosa in modo atraumatico. Corredate di antiflusso unidirezionale, cono trasparente luer.lock e tappo con chiusura di sicurezza. | 5.000 |
| Aghi cannula G26 | COME SOPRA | 3.000 |

- SISTEMA PER  INFUSIONE  INTRAOSSEA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Sistema per infusione intraossea | Dispositivo a batteria progettato per l’accesso vascolare intraosseo con tre set di aghi disponibili | 3 |
| Aghi per intra ossea adattabili a trapano | Aghi in acciaio inox per intraossea adattabili al trapano, di calibro 15G di due lunghezze 15 e 25 mm, con linea di connessione di connessione e stabilizzatore | 30 per misura |

- DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI     PER  VIA INTRANASALE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Dispositivi senza ago per somministrazione di farmaci per via nasale | Con adattatore conico morbido che garantisce la tenuta sulla narice e siringa dosatore. Consente l’atomizzazione di particelle di 30-100 micron | 800 |

#### DISPOSITIVO PER PUNTURA LOMBARE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Aghi con punta di tipo QuincKe 25G, da 50 mm. Con introduttore | Per puntura lombare, in acciaio, punta atraumatica, G 25 l.ung. 50 mm e G 22 lung. 38 mm | 50 |
| Aghi con punta di tipo Quincke 22G, da 38 mm. Con introduttore |  | 50 |

- SISTEMA INCANNULAMENTO VASI PROFONDI

Set per CVC sec. Seldinger pediatrico

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| set per cateterizzazione venosa centrale pediatrica bilume in poliuretano , radiopaco , misura 4 Fr , L 5 cm | Costituito da catetere bilume il poliuretano radiopaco ad elevata biocompatibilità, impregnato di sostanze ad azione antisettica a lento rilascio, con punta morbida atraumatica, con prolunghe esterne clambabili, guida in acciaio dritta e a J bottonuta , atraumatica, siringa 5 cc, ago introduttore a parete sottile 21 -22 G, cannula radiopaca 22G su ago da 25 G, dilatatori con estremità rastremata, dispositivo di avanzamento della guida utilizzabile con una sola mano, latex-free in confezione singola sterile. | 15 |
| set per cateterizzazione venosa centrale pediatrica bilume in poliuretano , radiopaco , misura 4 Fr , L 8 cm | COME SOPRA | 15 |

- MASCHERE  PER AEROSOL-TERAPIA CON SISTEMA DI        NEBULIZZAZIONE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Maschera neonatale/pediatrica | Sterile, monouso,con adattatore a T dell’ossigeno, completa di tubo antischiacciamento da 210/215 cm. e nebulizzatore misura della particelle nebulizzate nel range 1-4micron, volume massimo 8 ml | 6000 |
| Maschera pediatrica | maschera pediatrica volumetrica per aerosol- terapia ergonomica completa di ampolla collegabile a sistema modulare per aerosol-terapia o a sorgente di gas medicali, dotata di valvola unidirezionale autoclavabile . | 60 |

- DISPOSITIVI PER VENTILAZIONE NON INVASIVA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone misura extra-small | Monouso, anatomiche, atossiche, sterili, con alette di piccole dimensioni, narici angolate, distinguibili per misura, prive di lattice | 1.000 |
| Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone mis. small | COME SOPRA | 2.000 |
| Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone L | COME SOPRA | 1.000 |

- DISPOSITIVI PER OSSIGENO TERAPIA Neonatale e Pediatrica

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cannula nasale per ossigeno terapia comprensiva di 2,0/2,5 m. di tubo flessibile | Sterile, monouso, anatomica, atossica, priva di lattice | 1000 mis. neonatale + 1500 mis pediatrica |
| Maschera pediatrica per ossigeno-terapia con reservoir comprensiva di 2,0/2,5 m. di tubo flessibile | Sterile, monouso, anatomica, atossica, priva di lattice | 1000 mis. pediatrica |

# DISPOSITIVI PER ASPIRAZIONE VIE AEREE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Sondini misura Ch 6 con sistema Touch-Trol | In PVC atossico e biocompatibile, sterile, monouso, compatibilità con prodotti farmaceutici, morbidi, punta distale provvista di due fori laterali e uno centrale con bordi smussati e arrotondati, sistema touch trol, privo di lattice, facilmente distinguibili nelle varie misure, L. 50 cm. circa, Ftalati free | 25.000 |
| Sondini misura Ch 5 con sistema Touch-Trol | COME SOPRA | 15.000 |
| Sondini misura Ch 8 con sistema Touch-Trol | COME SOPRA | 40.000 |
| Sondini misura Ch 10 con sistema Touch-Trol | COME SOPRA | 10.000 |

- SISTEMA DI DRENAGGIO TORACICO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Trocar Toracico neonatale lunghezza cm.8 con raccordo Luer-Lock, | Catetere toracico in PVC radiopaco, con attacco L/L, Ch 8 lungh. 8 cm diam. 2,5 mm | 150 |
| Raccordo per trocar e boulau mis. Ch 8 | Adattatore luer lock per sonde di piccolo diametro per il collegamento del catetere toracico alla valvola o al tubo del sistema di drenaggio pleurico | 150 |

- KIT PER DRENAGGIO TORACICO Percutaneo

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Kit per il drenaggio percutaneo neonatale e pediatrico di pneumotorace | Kit per drenaggio pneumotorace : catetere in PE radioopaco con diametro interno 1,00 x 1,9 e lunghezza 30 cm + ago con diametro interno 2,10 mm e lunghezza 7 cm + rubinetto a tre vie con connettore | 60 |

- SISTEMA DI ASPIRAZIONE PNEUMOTORACE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Bottiglie per drenaggio sott’acqua da 90 ml | Sterili, bottiglie pediatriche da 90 ml con scala graduata , tappo universale a vite, tubi in PVC anti-inginocchiamento con raccordi per connessione a trocar e privo di componenti in lattice e sistema velcro di fissaggio | 200 |

- KIT EMERGENZA  DRENAGGIO TORACICO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Valvola di Heimlich | Sistema a valvola per drenaggio PNX completo di tubo, raccordi e sacca, sterile, monouso , in materiale trasparente, biocompatibile, conf. singolarmente e conforme alle vigenti normative | 60 |

- SENSORI PER IL MONITORAGGIO DELLA SATURIMETRIA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Sensore neonatali/pediatrici | Sterile, morbido, fotorilevatori capaci di ridurre interferenze elettriche ed emissione di calore, privi di lattice,con cerotto anallergico, applicabile in diverse posizioni e resistente alle elevate condizioni di umidità presenti all’interno delle culle termostatiche, compatibili con monitor Nellcor | 3.000 neonatali + 1500 pediatrici |

## MATERIALE D’USO PER ELLETTROCARDIOGRAFIA E MONITORAGGIO ECG E FR

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Elettrodi neonatali e pediatrici | Elettrodo diagnostico per elettrocardiografo, monouso con gel solido, atossico, anallergico | 50.000 |
| Pinze neonatali e pediatriche | Elettrodi periferici a pinza con placca rivestita con argento e cloruro di argento con innesto a vite ed a clip predisposto per collegamento a cavo paziente con spinotto . Latex free. Riutilizzabili, misure pediatriche | 30 |

| Elettrodi neonatali con cavetto di collegamento | Elettrodi monouso idrogel adesivi , muniti di cavetto di collegamento L.50 cm, diam. 20 mm per il monitoraggio ECG e FR | 1.000 |
| --- | --- | --- |

- VESTINE PER FOTOTERAPIA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Vestine per fototerapia a luce fredda | Monouso, atossiche, anallergiche | 2.000 |
| Vestine per Fototerapia mis. 30x40 | Monouso, atossiche, anallergiche per Sistemi per fototerapia BiliSoft | 2.000 |

- MASCHERE PER FOTOTERAPIA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Mascherine per fototerapia | Sterili, monouso, confezionate singolarmente, , atossiche | 1.500 (500 mis. Small 700 mis. Media 500 mis. Large) |

- CAPILLARI PER EMATOCRITO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Capillari per ematocrito | Sodio eparina 3.75 IU/capillare, 75mm./75ul (ISO12772) | 20.000 |

- CLAMPAGGIO CORDONE OMBELICALE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cord-clamp | Pinze clampaggio monouso , sterili, a confezione integra, scanalatura interna (a pinza chiusa) senza margini liberi | 6.000 |

- MATERIALE PER VENTILAZIONE MANUALE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Maschere facciali | monouso, anatomiche, fornite di cuscinetto autogonfiabile, trasparente per permettere il controllo di eventuali sanguinamenti , vomito e ripresa del respiro spontaneo, latex free misure 00-0-1- 2 | 800 |
| Maschere facciali circolari | In silicone circolari autoclavabili Misure 000-00-0-1 | 60 |
| Pallone rianimatore neonatale in silicone (AMBU) 240 ml | A singola camera, completo di valvola di limitazione della pressione di insufflazione e completo di valvola di fine espirazione e pallone di reservoir con valvola a singolo otturatore, sacchetto in silicone trasparente, autoclavabile. La valvola PEEP deve essere montata direttamente senza l’uso di connettori, con cinghia di sicurezza che fornisce all’operatore sicura presa in tutte le condizioni e utilizzabile con una sola mano | 20 |
| Pallone rianimatore pediatrico in silicone (AMBU) 500 ml | Come sopra | 15 |
| Unità di ventilazione manuale “va e vieni” non auto espandibile 0,5 L | monouso | 60 |

- Maschere nasali per ventilazione non invasiva

| Maschera per NIV non vented per lattanti (3-12 kg) | Multipaziente, costituite da un telaio con cuscino in silicone, frontale di appoggio, raccordo angolato , tubo, connettore girevole e cuffia | 15 maschere nasali |
| --- | --- | --- |

- TUBI ENDOTRACHEALI NON CUFFIATI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Tubi endotracheali | non cuffiati, centimetrati con indicazione numerica ad ogni centimetro, sterili, monouso, in PVC atossico radiopachi, in materiale tale da consentire la massima stabilità durante l’intubazione ed elevata adattabilità al profilo delle vie aeree, conformi alle vigenti normative | 300 mis. CH 2 400mis. CH 2,5 700mis. CH 3 700mis CH 3,5 120 mis. CH 4 50 mis. CH 4.5 50 mis CH 5 50 mis CH 6 |
| Mandrino per intubazione tracheale | Sterile, monouso, confezione singola, mis. 1/ 2.0mm OD x 225 mm | 400 |

- MASCHERA LARINGEA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Maschera laringea | Di seconda generazione ,monouso , latex free, con tubo di drenaggio gastrico, tubo di ventilazione precurvato ellittico , con barrette di fissaggio , mis. 1 /1,5 /2/2,5/3 | 30 mis.1 30 mis.1,5 30 mis.2 20 mis. 2,5 20 mis.3 |

- CANNULE DI GUEDEL

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cannule di Guedel | Monouso in PVC trasparente, latex free, sterile, atossico, mis. 000/00/0/1/2/3 con codice colore . Ftalati free | 1.200 (200 per misura) |

- MATERIALE D’USO PER MISURAZIONE PRESSIONE ARTERIOSA

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Bande dello sfigmomanometro a DUE vie | Monouso, Braccialetti per la misurazione della pressione, in confezione singola, di materiale morbido varie misure 1-2-3-4-5 | 2.500 (500 mis. 1 500 mis. 2 500 mis 3 500 mis. 4 500 mis. 5) |
| Bande dello sfigmomanometro a UNA via | Monouso, Braccialetti per la misurazione della pressione, in confezione singola, di materiale morbido varie misure 1-2-3-4-5 | 2.500 (500 mis. 1 500 mis. 2 500 mis 3 500 mis. 4 500 mis 5) |

## MATERIALE PER INTUBAZIONE ENDOTRACHEALE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| KIT per Laringoscopia diretta lama retta Miller | A fibra ottica, lampada integrata nel manipolo, compatibile con le comuni metodiche di sterilizzazione mediante autoclave, completo di tre lame Miller rette ( lama prematuri 00 - lama neonatale 0 - lama pediatrica1 | 6 |
| KIT per Laringoscopia diretta lama curva Mc.Intosch | A fibra ottica, lampada integrata nel manipolo, compatibile con le comuni metodiche di sterilizzazione mediante autoclave, completo di quattro lame Mc.Intosch ( lama 1 – lama 2 – lama 3- lama 4) | 6 |
| Fonendoscopi neonatali e pediatrici | Testine in acciaio inossidabile, doppio diaframma fluttuante, ghiera antifreddo, tubo auricolare singolo, testina a due facce | 20 |

- DISPOSITIVI PER INTUBAZIONI DIFFICILI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Sistema di videolaringoscopia per intubazioni difficili | Laringoscopio ottico per intubazioni difficili con canale di posizionamento del tubo endotracheale, sistema antiappannante, luce a led, latex free, monouso con codice colore per le varie misure che supportano tubi ET dal 2,5 al 8,5 ,tubi doppio lume e tubi per intubazione nasale. Il laringoscopio ottico ha un visore con attacco ISO. | 18 pezzi mis. infant 12 pezzi mis. pediatric 12 pezzi mis. small |
| Videocamera | videocamera adattabile al laringoscopio ottico di cui sopra. adattabile e compatibile a laringoscopio ottico monouso che consenta di trasmettere le immagini della glottide durante l’intubazione sul suo monitor e di registrare, inoltre la essa può trasmettere le immagini su di un monitor presente in sala operatoria, o su un qualsiasi altro monitor di dispositivo portatile (PC –Tablet-Smartphone) provvisto di provvisto di collegamento Wi-Fi. | 2 video camere |

- COLLARI CERVICALI REGOLABILI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Collari cervicali regolabili mis. pediatrica | In grado di coprire tutte le misure, dall’età neonatale alla pediatrica. In polietilene. | 100 |

- CATETERI  VESCICALI

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Cateteri mis ch 6 | In silicone | 20 |
| Cateteri mis ch 8 | In silicone | 20 |
| Cateteri mis. ch 10 | In silicone | 20 |

- DISPOSITIVO INFUSIONALE

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Microgoccialatori | Microgocciolatori corredati di regolatori di flusso con sistema a ghiera | 6000 |

- LANCETTE PER PRICK TEST

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto |
| --- | --- | --- |
| Lancette per prick- test | Aghi monouso atraumatici per prove allergiche per via percutanea in plastica o metallo | 150.000 |

- SENSORI DI CO2 - CAPNOMETRO COLORIMETRICO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Sensore diCO2 tipo EASY CAP | capnometri colorimetrici di CO2 per verifica di intubazione corretta, monouso | 200 |

- BRACCIALI MADRE-FIGLIO

| Descrizione | Caratteristiche tecniche | Consumo presunto pezzi |
| --- | --- | --- |
| Bracciali identificativi madre-figlio | Morbidi, regolabili, atossici | 15.000 (1 madre + 1figlio) |

- SISTEMA DI SICUREZZA PER NUTRIZIONE ENTERALE                   (norma UNI EN 1615:2001-codice ICS: 11.040.20)

| DESCRIZIONE | QUANTITA’ | MISURA |
| --- | --- | --- |
| sonda naso gastrica per alimentazione enterale pediatrica/neonatale in poliuretano DEHP Fre (privo di Ftalati), colore viola, estremità chiusa con due fori, misura 50 cm, marcatura centrimetrica da 5 a 35 cm, tappo premontato con codice colore riportante il diametro | 18.000 | CH 5 |
|  | 18.000 | CH 6 |
|  | 18.000 | CH 8 |
| Siringhe per nutrizione enterale pediatrica e/o neonatale, cinque volumi di somministrazione | 12.000 | 2,5 ml |
|  | 18.000 | 5 ml |
|  | 18.000 | 10 ml |
|  | 18.000 | 20 ml |
|  | 3.000 | 60 ml |
| tappi per siringhe di colore viola per protezione della soluzione in attesa della somministrazione | 50.000 |  |
| Cannule di prelievo lunghezza 20 cm | 15.000x3 | 2.0mm |
|  |  | 3.0mm |
| Prolunga 1.50 cm per collegamento a pompa a siringa con raccordo dedicato ad alimentazione enterale | 6.000 | 1.50 |
| Pompa a siringa specifica con codice enterale, riconoscimento siringhe enterali, velocità massima autolimitata a 200 ml/ora | 10 |  |

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, (indicare nell’oggetto: “ Indagine di mercato per la fornitura di DI PRESIDI SANITARI SPECIALISTICI DI NEONATOLOGIA E PEDIATRIA, a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l’Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro e non oltre il 01.08. 2018 :

        - il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;

        - relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.

        - Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.

        - Questionario tecnico ( allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto del sistema proposto, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema offerto;.

A tal fine l’Impresa concorrente è pregata  di indicare:

- Se codesta ditta dispone di sistemi di trazione cutanea aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’ allegata scheda tecnica (-Allegato A-);

- Acquisire il riscontro al questionario di cui all’allegata scheda tecnica (-Allegato A-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l’invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);

- Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate  con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;

- mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell’apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l’ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente all’apparecchiatura commercializzata (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna). Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi dell’apparecchiatura in commercio ed eventualmente proposta, e altresì l’eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un’eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell’ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell’Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it .

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

(  Dott. Aldo ALBANO   )

ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA: SISTEMI DI TRAZIONE CUTANEA

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI PROPOSTI (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET SINTETICI) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit Exanguino-trasfusione |  |  |  |
| 2 | Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 3,5 |  |  |  |
|  | Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 5 |  |  |  |
|  | Cateteri ombelicali in PUR misura Ch 2,5 |  |  |  |
|  | Cateteri ombelicali a due lumi |  |  |  |
| 3 | Cateteri percutanei neonatali 1 Fr |  |  |  |
|  | Cateteri per cutanei neonatali 2 Fr |  |  |  |
| 4 | Dispositivi di fissaggio per cateteri |  |  |  |
| 5 | Dispositivo di fissaggio per cateteri ombelicali |  |  |  |
| 6 | Solvente per la rimozione |  |  |  |
| 7 | Prolunghe lunghezza 25 cm, cap. 1,5ml circa |  |  |  |
|  | Rubinetti a tre vie |  |  |  |
| 8 | Prolunga con rubinetto a 3 vie |  |  |  |
|  | Connettori universali senza anello |  |  |  |
| 9 | Aghi a farfalla 25G |  |  |  |
|  | Aghi a farfalla 25 short |  |  |  |
|  | Aghi a farfalla 27 |  |  |  |
|  | Aghi a farfalla 27 short |  |  |  |
| 10 | Aghi cannula G24 |  |  |  |
| 10 | Aghi cannula G26 |  |  |  |
| 11 | Sistema per infusione intraossea |  |  |  |
|  | Aghi per intra ossea adattabili a trapano |  |  |  |
| 12 | Dispositivi senza ago per somministrazione di farmaci per via nasale |  |  |  |
| 13 | Aghi con punta di tipo QuincKe 25G, da 50 mm. Con introduttore |  |  |  |
|  | Aghi con punta di tipo Quincke 22G, da 38 mm. Con introduttore |  |  |  |
| 14 | set per cateterizzazione venosa centrale pediatrica bilume in poliuretano , radiopaco , misura 4 Fr , L 5 cm |  |  |  |
|  | set per cateterizzazione venosa centrale pediatrica bilume in poliuretano , radiopaco , misura 4 Fr , L 8 cm |  |  |  |
| 15 | Maschera neonatale/pediatrica |  |  |  |
|  | Maschera pediatrica |  |  |  |
| 16 | Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone misura extra-small |  |  |  |
|  | Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone mis. small |  |  |  |
|  | Cannule nasali neonatali per CPAP in silicone L |  |  |  |
| 17 | Cannula nasale per ossigeno terapia comprensiva di 2,0/2,5 m. di tubo flessibile |  |  |  |
|  | Maschera pediatrica per ossigeno-terapia con reservoir comprensiva di 2,0/2,5 m. di tubo flessibile |  |  |  |
| 18 | Sondini misura Ch 6 con sistema Touch-Trol |  |  |  |
|  | Sondini misura Ch 5 con sistema Touch-Trol | 18 |  |  |
|  | Sondini misura Ch 8 con sistema Touch-Trol |  |  |  |
|  | Sondini misura Ch 10 con sistema Touch-Trol |  |  |  |
| 19 | Trocar toracico |  |  |  |
|  | Raccordo per trocar |  |  |  |
| 20 | Kit per il drenaggio percutaneo neonatale e pediatrico di pneumotorace |  |  |  |
| 21 | Bottiglie per drenaggio sott’acqua da 90 ml |  |  |  |
| 22 | Valvola di Heimlich |  |  |  |
| 23 | Sensore neonatali/pediatrici |  |  |  |
| 24 | Elettrodi neonatali e pediatrici |  |  |  |
|  | Pinze neonatali e pediatriche |  |  |  |
|  | Elettrodi neonatali con cavetto di collegamento |  |  |  |
| 25 | Vestine per fototerapia a luce fredda |  |  |  |
|  | Vestine per Fototerapia mis. 30x40 |  |  |  |
| 26 | Mascherine per fototerapia |  |  |  |
| 27 | Capillari per ematocrito |  |  |  |
| 28 | Cord-clamp |  |  |  |
| 29 | Maschere facciali |  |  |  |
|  | Maschere facciali circolari |  |  |  |
|  | Pallone rianimatore neonatale in silicone (AMBU) 240 ml |  |  |  |
|  | Pallone rianimatore pediatrico in silicone (AMBU) 500 ml |  |  |  |
|  | Unità di ventilazione manuale “va e vieni” non auto espandibile 0,5 L |  |  |  |
| 30 | Maschera per NIV non vented per lattanti (3-12 kg) |  |  |  |
| 31 | Tubi endotracheali |  |  |  |
|  | Mandrino per intubazione tracheale |  |  |  |
| 32 | Maschera laringea |  |  |  |
| 33 | Cannule di Guedel |  |  |  |
| 34 | Bande dello sfigmomanometro a DUE vie |  |  |  |
|  | Bande dello sfigmomanometro a UNA via |  |  |  |
| 35 | KIT per Laringoscopia diretta lama retta Miller |  |  |  |
|  | KIT per Laringoscopia diretta lama curva Mc.Intosch |  |  |  |
|  | Fonendoscopi neonatali e pediatrici |  |  |  |
| 36 | Sistema di videolaringoscopia per intubazioni difficili |  |  |  |
|  | Videocamera |  |  |  |
| 37 | Collari cervicali regolabili mis. pediatrica |  |  |  |
| 38 | Cateteri mis ch 6 |  |  |  |
|  | Cateteri mis ch 8 |  |  |  |
|  | Cateteri mis. ch 10 |  |  |  |
| 39 | Microgoccialatori |  |  |  |
| 40 | Lancette per prick- test |  |  |  |
| 41 | Sensore diCO2 tipo EASY CAP |  |  |  |
| 42 | Bracciali identificativi madre-figlio |  |  |  |
| 43 | sonda naso gastrica per alimentazione enterale pediatrica/neonatale in poliuretano DEHP Fre (privo di Ftalati), colore viola, estremità chiusa con due fori, misura 50 cm, marcatura centrimetrica da 5 a 35 cm, tappo premontato con codice colore riportante il diametro |  |  |  |
|  | Siringhe per nutrizione enterale pediatrica e/o neonatale, cinque volumi di somministrazione |  |  |  |
|  | tappi per siringhe di colore viola per protezione della soluzione in attesa della somministrazione |  |  |  |
|  | Cannule di prelievo lunghezza 20 cm |  |  |  |
|  | Prolunga 1.50 cm per collegamento a pompa a siringa con raccordo dedicato ad alimentazione enterale |  |  |  |
|  | Pompa a siringa specifica con codice enterale, riconoscimento siringhe enterali, velocità massima autolimitata a 200 ml/ora |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |  |