ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA TERMOCICLATORE PER L’AMPLIFICAZIONE DI CAMPIOI DI DNA

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termociclatore con doppio blocco contenete 48 pozzetti per blocco per un totale di 96 pozzetti |  |  |  |
| 2 | Termoblocco costituito da elemanti Peltier |  |  |  |
| 3 | I due blocchi devono potere funzionare separatamente nello stesso tempo con profili termici differenti |  |  |  |
| 4 | Il termociclatore deve essere in grado di operare con un gradiente di temperatura tra i pozzetti in orizzontale o in verticale con intervalli di temperatura minimo tra 45° C e i 90° c con intervallo di gradiente tra 1 e 20° C. Accuratezza ed iniformità +/-0.5 |  |  |  |
| 5 | L’apparecchiatura deve prevedere di essere in grado di “upgradata” ed utilizzata come “Realtime” |  |  |  |
| 6 | Possibilità di eseguire protocolli di PCR veloce |  |  |  |
| 7 | Funzioni di “autore start” con ripristino automatico dallo step di interruzione fino giungendo a completamento del programma in caso di interruzione di corrente.Segnalazione sul display dello step in cui è avvenuta l’interruzione |  |  |  |
| 8 | Interfaccia grafica |  |  |  |
| 9 | Intervallo di temperatura a 4°C a 100 Àc Velocità di riscaldamento inferiore a 3°C7sec e di raffreddamento inferiore a 2°C7sec |  |  |  |
| 10 | Gestione semplificata dei protocolli possono essere organizzati facendo uso delle cartelle personali o di una chiavetta USB |  |  |  |
| 11 | Possibilità di preriscaldamento del coperchio no inferiore a 110° C |  |  |  |
| 12 | Possibilità di memorizzare almeno 30 programmi |  |  |  |
| 13 | Intervallo i tempo per segmento tra 00:01 e 99:59 minuti |  |  |  |
| 14 | Possibilità di visualizzare i report di corsa |  |  |  |
| 15 | Termociclatore dotato di licenza per PCR |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |