Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146  Palermo

Tel 0917801111  -  P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

| LOTTO | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO 1 | SET DI PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI TOSSICI |  |  |
| 1 | Set di preparazione di farmaci antiblastici citotossici (compatibile con pompe d’infusione elettroniche) con le seguenti caratteristiche: |
|  | set di connessione e somministrazione con attacco Luer-Lock terminale con tappo idrofobo o valvola di sicurezza. |  |  |
|  | perforatore del flacone/sacca dotato di presa d’aria con filtro antibatterico con porosità di 0,2 micron circa. |  |  |
|  | un attacco femmina per siringhe luer-lock, per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di una valvola bidirezionale autosigillante che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante lo svitamento della siringa luer-lock e garantisca la sterilità. |  |  |
|  | clamp di chiusura per bloccare il flusso della soluzione infusionale. |  |  |
|  | lunghezza tubo da 40 cm circa in PE o PUR o altro materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici. |  |  |
|  | la connessione set di preparazione-somministrazione deve presentare una valvola unidirezionale ad impedimento del reflusso del farmaco verso la sacca e o il flacone |  |  |
| 2 | Set di preparazione di farmaci antiblastici citotossici con filtro (compatibile con pompe d’infusione elettroniche) con le seguenti caratteristiche tecniche: |
|  | set di connessione e somministrazione con attacco Luer-Lock terminale con tappo idrofobo o valvola di sicurezza. |  |  |
|  | perforatore del flacone/sacca dotato di presa d’aria con filtro antibatterico con porosità di 0,2 micron circa. |  |  |
|  | un attacco femmina per siringhe luer-lock, per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di una valvola bidirezionale autosigillante che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante lo svitamento della siringa luer-lock e garantisca la sterilità. |  |  |
|  | clamp di chiusura per bloccare il flusso della soluzione infusionale. |  |  |
|  | lunghezza tubo da 40 cm circa in PE o PUR o altro materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici. |  |  |
|  | la connessione set di preparazione-somministrazione deve presentare una valvola unidirezionale ad impedimento del reflusso del farmaco verso la sacca e o il flacone. |  |  |
|  | filtro in linea di 0,2 micron per la somministrazione dei Taxani. |  |  |
| LOTTO | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| LOTTO 2 | SET OSCURATO PER PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLATICI CITOSSICI |  |  |
| 1 | Set oscurato per preparazione di farmaci antiblastici citotossici (compatibile con pompe d’infusione elettroniche) con le seguenti caratteristiche: |
|  | set di connessione e somministrazione con attacco Luer-Lock terminale con tappo idrofobo o valvola di sicurezza. |  |  |
|  | perforatore del flacone/sacca dotato di presa d’aria con filtro antibatterico con porosità di 0,2 micron circa. |  |  |
|  | un attacco femmina per siringhe luer-lock, per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di una valvola bidirezionale autosigillante che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante lo svitamento della siringa luer-lock e garantisca la sterilità. |  |  |
|  | clamp di chiusura per bloccare il flusso della soluzione infusionale. |  |  |
|  | lunghezza tubo da 40 cm circa in PE o PUR o altro materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici che sia oscurato ed impedisca l’assorbimento della luce conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica dei farmaci fotosensibili in merito alla buona manipolazione degli stessi. |  |  |
|  | la connessione set di preparazione-somministrazione deve presentare una valvola unidirezionale ad impedimento del reflusso del farmaco verso la sacca e o il flacone |  |  |
| 2 | Set oscurato per preparazione di farmaci antiblastici citotossici con filtro (compatibile con pompe d’infusione elettroniche) con le seguenti caratteristiche tecniche: |
|  | set di connessione e somministrazione con attacco Luer-Lock terminale con tappo idrofobo o valvola di sicurezza. |  |  |
|  | perforatore del flacone/sacca dotato di presa d’aria con filtro antibatterico con porosità di 0,2 micron circa. |  |  |
|  | un attacco femmina per siringhe luer-lock, per l’aggiunta di farmaco ricostituito, dotato di una valvola bidirezionale autosigillante che non permetta la fuoriuscita di farmaco durante lo svitamento della siringa luer-lock e garantisca la sterilità. |  |  |
|  | clamp di chiusura per bloccare il flusso della soluzione infusionale. |  |  |
|  | lunghezza tubo da 40 cm circa in PE o PUR o altro materiale idoneo alla somministrazione di chemioterapici che sia oscurato ed impedisca l’assorbimento della luce conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica dei farmaci fotosensibili in merito alla buona manipolazione degli stessi. |  |  |
|  | la connessione set di preparazione-somministrazione deve presentare una valvola unidirezionale ad impedimento del reflusso del farmaco verso la sacca e o il flacone. |  |  |
|  | filtro in linea oscurato (PTFE o Acrilico o Polietersulfone) di 0,2 micron per la somministrazione dei Taxani. |  |  |

| LOTTO | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO 3 | DISPOSITIVI DI TRASFERIMENTO A CIRCUITO CHIUSO |  |  |
| 1 | Dispositivi di trasferimento a circuito chiuso per la ricostituzione e il trasferimento di farmaci antiblastici – adatto a flaconi con collo < 15 mm, con le seguenti caratteristiche: |
|  | Perforatore a circuito chiuso idoneo al prelievo e ricostituzione di farmaci citotossici adatto a flaconi con collo < 15 mm dotato di valvola (con attacco luer lock) needlefree bidirezionale autosigillante dotato di alette di ancoraggio per evitare disconnessioni accidentali dal flacone. |  |  |
|  | Il perforatore, dotato di cappuccio, deve essere in grado di perforare la membrana elastomerica senza trattenere frustoli, deve essere sprovvisto di filtro aria e deve avere un sistema di fissaggio al flacone che ne impedisca la disconnessione accidentale. |  |  |
| 2 | Dispositivi di trasferimento a circuito chiuso per la ricostituzione e il trasferimento di farmaci antiblastici – adatto a flaconi con collo con misure comprese tra 20 e 28 mm, con le seguenti caratteristiche: |
|  | Perforatore a circuito chiuso idoneo al prelievo e ricostituzione di farmaci citotossici adatto a flaconi con collo con misure comprese tra 20 e 28 mm dotato di valvola (con attacco luer lock) needlefree bidirezionale autosigillante dotato di alette di ancoraggio per evitare disconnessioni accidentali dal flacone. |  |  |
|  | Il perforatore, dotato di cappuccio, deve essere in grado di perforare la membrana elastomerica senza trattenere frustoli, deve essere sprovvisto di filtro aria e deve avere un sistema di fissaggio al flacone che ne impedisca la disconnessione accidentale. |  |  |
| 3 | Dispositivi di trasferimento a circuito chiuso per la ricostituzione e il trasferimento di farmaci antiblastici – adatto a flaconi con collo con misure comprese tra 30 e 34 mm, con le seguenti caratteristiche: |
|  | Perforatore a circuito chiuso idoneo al prelievo e ricostituzione di farmaci citotossici adatto a flaconi con collo con misure comprese tra 30 mm e 34 mm dotato di valvola (con attacco luer lock) needlefree bidirezionale autosigillante dotato di alette di ancoraggio per evitare disconnessioni accidentali dal flacone. |  |  |
|  | Il perforatore, dotato di cappuccio, deve essere in grado di perforare la membrana elastomerica senza trattenere frustoli, deve essere sprovvisto di filtro aria e deve avere un sistema di fissaggio al flacone che ne impedisca la disconnessione accidentale, |  |  |

| LOTTO | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Segue LOTTO 3 | DISPOSITIVI DI TRASFERIMENTO A CIRCUITO CHIUSO |  |  |
| 4 | Dispositivi di trasferimento a circuito chiuso per accesso a sacca tramite perforatore, con le seguenti caratteristiche: |
|  | Perforatore a circuito chiuso idoneo al prelievo di diluenti o farmaci contenuti in sacca dotato di valvola, con attacco luer lock, needlefree bidirezionale autosigillante e di un filtro per l'aria. |  |  |
|  | Deve garantire una perfetta tenuta alla sacca e la possibilità di almeno 600 connessioni. |  |  |
| 5 | Dispositivi di trasferimento a circuito chiuso per la ricostituzione e il trasferimento di farmaci antiblastici per siringhe l/lock, con le seguenti caratteristiche: |
|  | Dispositivo a circuito chiuso bidirezionale per siringhe L/Lock adatto al prelievo, al trasferimento e alla somministrazione in bolo di farmaci citotossici. |  |  |
|  | Dotato di connessione L/Lock femmina per l'aggancio alla siringa, deve avere nella parte terminale una connessione L/Lock maschio. |  |  |
|  | Deve avere un sistema tale per cui al momento della disconnessione da qualsiasi dispositivo, si richiuda automaticamente impedendo la fuoriuscita di farmaco dalla siringa |  |  |
|  | Deve essere inoltre provvisto di un sistema antidisconnessione in modo da evitare il distacco accidentale del dispositivo dalla siringa stessa. |  |  |
|  | Dotato di cappucci di protezione su entrambe le connessioni. |  |  |

| LOTTO 4 | KIT PER LA SOMMINISTRAZIONE INTRAVESCICALE DI FARMACI ANTIBLASTICI. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit per la somministrazione intravescicale di farmaci antiblastici con le seguenti caratteristiche |
|  | Due connettori luer-lock femmina con valvola antireflusso integrata. |  |  |
|  | Tubo trasparente privo di DEHP. |  |  |
|  | Due clamp aperto/chiuso. |  |  |
|  | Connettore luer-lock maschio a valle. |  |  |
|  | Adattatore per catetere endovescicale |  |  |
|  | Tutte le vie di accesso devono essere provviste di adeguata protezione. |  |  |

| LOTTO | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTTO 5 | SACCHE DI TRASPORTO. |  |  |
| 1 | Sacche di trasporto e raccolta in poliestere con chiusura adesiva in sicurezza ed indicazioni d’uso chiaramente stampate misura 42 cm x 37 cm – trasparenti. |  |  |
| 2 | Sacche di trasporto e raccolta in poliestere con chiusura adesiva in sicurezza ed indicazioni d’uso chiaramente stampate misura 23 cm x 32 cm – trasparenti. |  |  |
| 3 | Sacchetto oscurato/ambrato per la copertura di sacche da 500 ml di somministrazione di farmaci fotosensibili. |  |  |
| LOTTO 6 | DISPOSITIVI PER LO SMALTIMENTO. |  |  |
| 1 | Kit di emergenza per la disattivazione di farmaci citostatici accidentalmente dispersi nell’ambiente di lavoro costituito da dispositivi per protezione personale (camice, guanti, soprascarpe, occhiali protettivi, maschera FFP3-S/LU) e da dispositivi per il trattamento dei farmaci dispersi (sostanza addensante, tamponi assorbenti, raccoglitore sigillato, sollevatore x gel e frammenti di vetro) con contrassegni di emergenza. |  |  |
| LOTTO 7 | MANICHETTE. |  |  |
| 1 | Manichette non sterili in polipropilene e polirtene vulcanizzate a caldo ed accoppiate per garantire la perfetta impermeabilità. |  |  |
| LOTTO 8 | PIANI DI LAVORO NON STERILI |  |  |
| 1 | Piano di lavoro monouso non sterile a tre strati non in TNT, primo strato in materiale permeabile che non rilasci particelle, secondo strato altamente assorbente, terzo strato impermeabile in polipropilene - Misure 41 x 54 cm circa. |  |  |