ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

|  | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sorgente alla Xenon a lunga vita pulsata a 250Hz che rende lo strumento in grado di acquisire cinetiche a 250 punti per secondo. |  |  |  |
| 2 | Raggio altamente collimato concentrato in un’area che misura meno di 1,5 mm attraverso l’interfaccia campione in grado di garantire le massime performance anche utilizzando cuvette con aperture di piccole dimensioni. |  |  |  |
| 3 | Sistema di movimento dei reticoli basato su encoder motorizzato ad elevatissima velocità in grado di garantire velocità di scansione fino a 150.000 nm/min, con le migliori prestazioni di accuratezza e riproducibilità delle lunghezze d’onda. |  |  |  |
| 4 | Fenditure variabili da 0.1 a 5nm a intervalli di 0,01nm |  |  |  |
| 5 | Monocromatore doppio Littrow fuori piano in grado di eliminare luce diffusa e aberrazioni orizzontali del raggio garantendo misure ad assorbenza più alte, minore rumore fotometrico e migliore risoluzione. |  |  |  |
| 6 | Sistema di termostatazione a peltler raffreddato unicamente ad aria senza ausilio di fiuti ricircolanti operante nel range 0 -110°C |  |  |  |
| 7 | Possibilità di Operare in rampa di temperatura fino a 40°C al minuto con feedback in tempo reale tramite probe interno posizionabile in una delle due cuvette |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |