ALLEGATO  A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA SISTEMA DIGITAL PCR

| NR. | CARATTERISTICA RICHIESTA | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA ) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA PER DIGITAL PCR Caratteristiche minime della fornitura: . Sistema in grado di amplificare contemporaneamente fino a 96 campioni in formato micropiastra standard compatibile con un normale amplificatore a 96 pozzetti; . Sistema di preparazione del campione e sistema di analisi separati ed indipendenti ; . Sistema di acquisizione a 2 canali di eccitazione ed emissione; . Sistema in grado di generare circa 20.000 partizioni per campione . . Range dinamico lineare fino a 5 log; . Possibilità di utilizzare indifferentemente sonde fluorogeniche con marcature FAM, HEX o VIC e chimiche leganti quali EvaGreen , . Capacità di valutare la differenza tra 4 e 5 copie di un acido nucleico target tra campioni. .Sistema compatibile con sonde ad idhrolisi TaqMan o simili) . Possibilità di upgrade mediante sistema automatizzato per generare 96 campioni di droplet senza presenza dell’operatore; . Sistema di lettura che possa analizzare 96 campioni in maniera indipendente senza presenza dell’operatore . |  |  |  |
| QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO |