ALLEGATO  1 QUESTIONARIO TECNICO

### PC Desktop a basse prestazioni

#### Caratteristiche tecniche

Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop.

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITÀ CENTRALE |
| Volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |  |  |  |
| Interruttore di accensione e masterizzatore DVD | Frontale |  |  |  |
| Quantità di memoria RAM supportata (GB) | 8 |  |  |  |
| Alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 2 |  |  |  |
| Scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) |  |  |  |  |
| Supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) |  |  |  |  |
| Interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali |  |  |  |  |
| Porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |  |  |  |
| PROCESSORE |
| Processore/i | Intel |  |  |  |
| Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2018, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Benchmark non inferiore a 1348 |  |  |  |
| Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) |  |  |  |  |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| MEMORIA RAM |
| Memoria Installata | 4 GB DDR5 |  |  |  |
| SCHEDA VIDEO |
| Scheda Video dedicata | 2 GB DDR5 |  |  |  |
| UNITÀ STORAGE |
| 1 unità disco di tipo SSD | 512 GB da 2,5” SATA III |  |  |  |
| 1 unità disco fisso | 512 GB da 3,5” SATA III |  |  |  |
| Protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |  |  |  |
| UNITÀ DI MASTERIZZAZIONE |
| Tipo | DVD±RW DL |  |  |  |
| Integrato nel cabinet del PC |  |  |  |  |
| Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |  |  |  |
| Supporto Bootable CD/DVD |  |  |  |  |
| CONTROLLER GRAFICO |
| Risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima |  |  |  |  |
| 2 uscite video di cui almeno una DisplayPort |  |  |  |  |
| 1 uscita VGA |  |  |  |  |
| Monitor indipendenti supportati | 2 |  |  |  |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA ALLA RETE LOCALE |
| Requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) |  |  |  |  |
| Connettore RJ45 |  |  |  |  |
| In grado di supportare la funzionalità WOL |  |  |  |  |
| TASTIERA |
| Connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO |  |  |  |  |
| DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (MOUSE) |
| Connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m |  |  |  |  |
| SICUREZZA |
| Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del sistema |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema |  |  |  |  |
| Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS |  |  |  |  |
| Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS |  |  |  |  |

| Segue SICUREZZA |
| --- |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” |  |  |  |  |
| Possibilità di downgrade fino alla versione Windows 7 con compatibilità garantita dei “device drivers” |  |  |  |  |
| GESTIONE DA REMOTO |
| Controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer |  |  |  |  |
| EMISSIONI ACUSTICHE |
| Livello di potenza sonora | LWad <= 36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |  |  |  |

### ______________________________________________________________

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

N. 30 PC DESKTOP A MEDIE PRESTAZIONE

### PC Desktop a medie prestazioni

#### Caratteristiche tecniche

Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop.

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITÀ CENTRALE |
| Volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |  |  |  |
| Interruttore di accensione e masterizzatore DVD | Frontale |  |  |  |
| Quantità di memoria RAM supportata | 16 GB |  |  |  |
| Alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 4 |  |  |  |
| Scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) |  |  |  |  |
| Supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) |  |  |  |  |
| Interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali |  |  |  |  |
| Porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSORE |
| Processore/i | Intel |  |  |  |
| Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2018, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Benchmark non inferiore a 1716 |  |  |  |
| Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) |  |  |  |  |
| MEMORIA RAM |
| Memoria Installata | 8 GB DDR5 |  |  |  |
| SCHEDA VIDEO |
| Scheda Video dedicata | 4 GB DDR5 |  |  |  |
| UNITÀ STORAGE |
| Capacità unità di tipo SSD | 512 GB da 2,5” SATA III |  |  |  |
| 1 unità disco fisso da 3,5" | 512 GB da 3,5” SATA III |  |  |  |
| Protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |  |  |  |
| UNITÀ DI MASTERIZZAZIONE |
| Tipo | DVD±RW DL |  |  |  |
| Integrato nel cabinet del PC |  |  |  |  |
| Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |  |  |  |
| Supporto Bootable CD/DVD |  |  |  |  |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| CONTROLLER GRAFICO |
| Risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima |  |  |  |  |
| 2 uscite video di cui almeno una DisplayPort |  |  |  |  |
| 1 uscita VGA |  |  |  |  |
| Monitor indipendenti supportati | 2 |  |  |  |
| DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA ALLA RETE LOCALE |
| Requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) |  |  |  |  |
| Connettore RJ45 |  |  |  |  |
| In grado di supportare la funzionalità WOL |  |  |  |  |
| TASTIERA |
| Connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO |  |  |  |  |
| DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (MOUSE) |
| Connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m |  |  |  |  |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| SICUREZZA |
| Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del sistema |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema |  |  |  |  |
| Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS |  |  |  |  |
| Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS |  |  |  |  |
| Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” |  |  |  |  |
| Possibilità di downgrade fino alla versione Windows 7 con compatibilità garantita dei “device drivers” |  |  |  |  |
| GESTIONE DA REMOTO |
| Controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer |  |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMISSIONI ACUSTICHE |
| Livello di potenza sonora | LWad <= 36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |  |  |  |

N. 10 PC DESKTOP AD ALTE PRESTAZIONE

### PC Desktop ad alte prestazioni

#### Caratteristiche tecniche

Nella tabella di seguito riportata sono indicate tutte le caratteristiche minime che dovrà possedere il PC Desktop.

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITÀ CENTRALE |
| Volume dell’apparecchiatura (espresso in litri) | Non superiore a 13,0 |  |  |  |
| Interruttore di accensione e masterizzatore DVD | Frontale |  |  |  |
| Quantità di memoria RAM supportata (GB) | 32 |  |  |  |
| Alloggiamenti per ospitare la Memoria RAM | 4 |  |  |  |
| Scheda madre in grado di intercettare un impulso WOL (wake On lan) |  |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segue UNITÀ CENTRALE |
| Supporto a livello BIOS del bootstrap da LAN (boot-from-LAN) |  |  |  |  |
| Interfacce audio sia in ingresso che in uscita frontali |  |  |  |  |
| Porte esterne USB | Almeno 6 di cui almeno 2 USB 3.0 o superiori e frontali |  |  |  |
| PROCESSORE |
| Processore/i | Intel |  |  |  |
| Prestazioni del sistema (valore indice misurato attraverso SysMark 2018, SO MS Windows 10 professional a 64 bit, Overall rating) | Benchmark non inferiore a 1620 |  |  |  |
| Supporto a livello hardware del set di istruzioni AES-NI (Advanced Encryption Standard New Istructions) |  |  |  |  |
| MEMORIA RAM |
| Memoria Installata | 16 GB DDR5 |  |  |  |
| SCHEDA VIDEO |
| Scheda Video dedicata | 4 GB DDR5 |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITÀ STORAGE |
| Capacità unità di tipo SSD | 512 GB da 2,5” SATA III |  |  |  |
| 1 unità disco fisso da 3,5" | 512 GB da 3,5” SATA III |  |  |  |
| Protocollo di trasferimento | S-ATA almeno a 6 Gb/sec |  |  |  |
| UNITÀ DI MASTERIZZAZIONE |
| Tipo | DVD±RW DL |  |  |  |
| Integrato nel cabinet del PC |  |  |  |  |
| Capacità di masterizzazione (GB) | 8 in DL e 4,7 in standard |  |  |  |
| Supporto Bootable CD/DVD |  |  |  |  |
| CONTROLLER GRAFICO |
| Risoluzione in grado di supportare i monitor offerti alla loro risoluzione massima |  |  |  |  |
| 2 uscite video di cui almeno una DisplayPort |  |  |  |  |
| 1 uscita VGA |  |  |  |  |
| Monitor indipendenti supportati | 2 |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVO PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA ALLA RETE LOCALE |
| Requisiti di conformità indicati nella norma ISO 8802-3 e, in particolare, IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX), 802.3ab (1000Base-T) |  |  |  |  |
| Connettore RJ45 |  |  |  |  |
| In grado di supportare la funzionalità WOL |  |  |  |  |
| Tastiera |  |  |  |
| Connessa al sistema, di tipo italiana estesa, QWERTY con tasti funzione per Windows, con tastierino numerico separato e con il tasto EURO |  |  |  |  |
| DISPOSITIVO DI PUNTAMENTO (MOUSE) |
| Connesso al sistema, di tipo ottico, a due o tre pulsanti e con rotella per lo scrolling, non cordless, risoluzione 800 dpi e lunghezza cavo almeno 1,5 m |  |  |  |  |
| SICUREZZA |
| Disabilitazione da Bios del boot da unità rimovibili |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del sistema |  |  |  |  |
| Disabilitazione, o protezione con password, del setup del sistema |  |  |  |  |
| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| Segue SICUREZZA |
| Protezione con password di sicurezza per utente e amministratore da BIOS |  |  |  |  |
| Presenza del numero seriale, del modello e del produttore del pc all’interno del BIOS |  |  |  |  |
| Hardware certificato per Windows 10 client family x64 o versioni successive secondo il programma “Windows Hardware Compatibility Program” |  |  |  |  |
| Possibilità di downgrade fino alla versione Windows 7 con compatibilità garantita dei “device drivers” | Si |  |  |  |
| GESTIONE DA REMOTO |
| Controllo da remoto della configurazione hardware del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto dello stato di accensione del personal computer |  |  |  |  |
| Controllo da remoto della configurazione BIOS del personal computer |  |  |  |  |
| EMISSIONI ACUSTICHE |
| Livello di potenza sonora | LWad <= 36 db(A) in modalità idle LWad <= 38 dB(A) in modalità hard disk attivo |  |  |  |

- N. 100 MONITOR DA 21,5” LCD

### Monitor LCD da 21,5”

I monitor LCD a schermo piatto devono avere le seguenti caratteristiche

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Video a colori con diagonale | da 21,5” wide |  |  |  |
| Retroilluminazione LED |  |  |  |  |
| Risoluzione massima orizzontale | Non inferiore a 1920 |  |  |  |
| Risoluzione massima verticale | Non inferiore a 1080 |  |  |  |
| Controllo statico | 800:1 |  |  |  |
| Luminosità | 250 cd/mq |  |  |  |
| Angolo di visuale orizzontale | almeno 150° |  |  |  |
| Angolo di visuale verticale | almeno 150° |  |  |  |
| Ingresso digitale DVI o DisplayPort |  |  |  |  |
| Rispondenza alle specifiche UNI ISO 9241-307 |  |  |  |  |
| Rispetto della norma ISO 9241-307 per la classe di difettosità II |  |  |  |  |
| Controlli OSD (on screen display), |  |  |  |  |
| Regolabilità in altezza e inclinabilità sul piano verticale |  |  |  |  |

| Caratteristica | Valore minimo | INDICARE IL POSSESSO DI TUTTE LE CARATTERISTICE RICHIESTE (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) | MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coppia di autoparlanti integrata. |  |  |  |  |
| Predisposto per ospitare un sistema di ancoraggio/antifurto di tipo Kensington. |  |  |  |  |
| Compatibilità con i sistemi nelle configurazioni PC Desktop descritte in precedenza |  |  |  |  |

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO RICHIESTO