ALLEGATO A

| N | Descrizione prodotto | INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO) | DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiale di consumo per il confezionamento di strumentario per la sterilizzazione a vapore |

| 1 | Rotoli in accoppiato poliolefine-polietilene/polipropilene laminato per la sterilizzazione a vapore con le seguenti caratteristiche tecniche; tale richiesta nasce dall'esigenza di avere un prodotto che ci consenta di sterilizzare griglie di grandi dimensioni e peso (vedi Ortopedia Neurochirurgia etc) che gli attuali rotoli in dotazione non permettono di avere caratteristiche tecniche adeguate alle nostre esigenze |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conformità Direttiva Europea 93/42/CEE e successive modifiche integrazioni. Dispositivo Medico di Classe l. |  |  |
| 3 | Conformità alla norma UNI EN 11607-1: 2009 e UNI EN 868-5: 2009. |  |  |
| 4 | Dovranno essere costituiti da un lato poroso composto in poliolefine 93 gr/m2 di colore bianco e da un composto da bilaminato di polietilene 12u ed uno speciale polipropilene 38» di colore azzurro. |  |  |
| 5 | La saldatura presente deve essere di tipo continuo e di larghezza maggiore o uguale a mm. 6, su due o più linee distinte di saldatura. |  |  |
| 6 | Dovranno essere presenti indicatori di processo per vapore. Gli indicatori devono essere posizionati in modo tale da non poter venire a contatto con gli oggetti contenuti all'interno ed in modo da non poter essere influenzati dal procedimento di saldatura. Preferibilmente dovranno essere posizionati tra i film plastici. |  |  |
| 7 | Devono essere marcate in modo chiaro ogni 155 mm sul tubolare le seguenti informazioni: (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3) la dicitura "Non utilizzare se la confezione è danneggiata", o altre diciture equivalenti; Il numero di lotto; Un' indicatore di processo e simboli del tipo di processo STEAM; La direzione di distacco che determina la minima alterazione alle fibre; Le dimensioni nominali o il codice di identificazione; |  |  |
| 8 | Devono essere marcate in modo chiaro ogni 310 mm sul tubolare le seguenti informazioni: (come richiesto dalla norma EN 868-5 paragrafo 4.6.1.1, 4.6.1.3) Il nome o il marchio dee fornitore; |  |  |
| 9 | Tutte le informazioni vanno riportate anche in lingua italiana. |  |  |
| 10 | Sulle buste e sul tubolare dei rotoli pena esclusione non dovranno essere riportate stampe, non previste dalle normative citate, che possano generare confusione (es.: marchio CE; data di scadenza; simbolo di prodotto monouso; ecc.). |  |  |
| 11 | Lunghezza massima del rotolo: 70 mt. Tolleranza rispetto alle misure indicate: 5% |  |  |